CABLURI DE ENERGIE CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC

SIMBOL:      A05VV-U; A05VV-R

TENSIUNE:  300/500 V

STANDARD: ELOT 563.4

Utilizare: Transportul si distributia energiei electrice in instalatii fixe.

Constructie:

Conductor de cupru – clasa 1(masive) pentru varianta –U,

sau clasa 2 (multifilare) pentru varianta –R

Izolatie din PVC

Invelis comun din cauciuc nevulcanizat

Manta exterioara din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: Uo/U = 300/500 V

Temperatura maxima de utilizare (la nivelul conductorului) : +700C

Temperatura minima de utilizare : -330C in timpul exploatarii

+ 50C la instalare

Incercarea  la tensiune: 2000V, 50Hz, timp de 5 min.

A05VV-U, A05VV-R

| Tip cablu Nr.x mm | Diam. ext. Val. inform. mm | Greut. cablu Val. aproximativa Kg/Km | Rezist. electrica Val. max. la 200C ( / Km | Incarcare in current A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x1.5 | 10 | 115 | 12.1 | 20 |
| 2x2.5 | 11.5 | 155 | 7.41 | 27 |
| 2x4 | 12.5 | 205 | 4.61 | 36 |
| 2x6 | 13.5 | 260 | 3.08 | 47 |
| 2x10 | 16.5 | 415 | 1.83 | 65 |
| 2x16 | 20 | 630 | 1.15 | 87 |
| 2x25 | 24 | 935 | 0.727 | 115 |
| 2x35 | 27.5 | 1250 | 0.524 | 143 |
| 3x1.5 | 10.5 | 135 | 12.1 | 20 |
| 3x2.5 | 12 | 185 | 7.41 | 27 |
| 3x4 | 13 | 250 | 4.61 | 36 |
| 3x6 | 14.5 | 330 | 3.08 | 47 |
| 3x10 | 17.5 | 520 | 1.83 | 65 |
| 3x10+1.5 | 17.5 | 350 | 1.83 | 65 |
| 3x16 | 21.5 | 790 | 1.15 | 87 |
| 3x25 | 26 | 1200 | 0.727 | 115 |
| 3x35 | 29 | 1585 | 0.524 | 143 |
| 4x1.5 | 11.5 | 160 | 12.1 | 20 |
| 4x2.5 | 13 | 230 | 7.41 | 27 |
| 4x4 | 14.5 | 310 | 4.61 | 36 |
| 4x6 | 16 | 420 | 3.08 | 47 |
| 4x10 | 19 | 635 | 1.83 | 65 |
| 4x16 | 23.5 | 985 | 1.15 | 87 |
| 4x25 | 28.5 | 1500 | 0.727 | 115 |
| 4x35 | 32 | 1955 | 0.524 | 143 |
| 5x1.5 | 12 | 190 | 12.1 | 20 |
| 5x2.5 | 14 | 265 | 7.41 | 27 |
| 5x4 | 16 | 375 | 4.61 | 36 |
| 5x6 | 17.5 | 485 | 3.08 | 47 |
| 5x10 | 21 | 760 | 1.83 | 65 |
| 5x10+1.5 | 21 | 790 | 1.83 | 65 |
| 5x16 | 26 | 1205 | 1.15 | 87 |
| 5x16+1.5 | 26 | 1235 | 1.15 | 87 |
| 5x25 | 31.5 | 1820 | 0.727 | 115 |
| 5x35 | 35 | 2400 | 0.524 | 143 |

Cupru cu sectiuni de la 1.5 la 6mm2 inclusiv, este in constructie unifilara ( pt. A05VV-U).

Cupru cu sectiuni de 10mm2 si mai mari este in constructie multifilara ( pt. A05VV-R )

CABLURI FLEXIBILE CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC

TYPE OF CABLE:      H05VV-F

RATED VOLTAGE:   300/500 V

STANDARD:		   HD 21.5 S3: 1994 ( DIN VDE 0281 Teil 5, BS 6500 )

Utilizare: In instalatii electrice mobile, pentru aparatura de uz casnic cu o solicitare mecanica medie.

Constructie:

Conductoare de cupru flexibile clasa 5 conf. HD383

Izolatie din PVC

Manta din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: Uo/U= 300/500V

Temperatura maxima de utilizare (la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare (pe manta): -100C in timpul exploatarii

Incercarea la tensiune: 2000V, 50Hz, timp de 5 minute

-2-

H05VV-F

| Nr. cond. x Diam. cond. | Gros. Izolatie Val. nom. | Gros. Manta Val. nom. | Diam. ext. Val. max. | Rezistenta electrica Val. max. la 200C | Rezist. de izolatie Val. min. at 700C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr x mm2 | mm | mm | mm | ( / Km | M( Km |
| 2x0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 26 | 0,011 |
| 2x1 | 0,6 | 0,8 | 7,5 | 19.5 | 0,010 |
| 2x1,5 | 0,7 | 0,8 | 8,6 | 13.3 | 0,010 |
| 2x2,5 | 0,8 | 1 | 10,6 | 7.98 | 0,009 |
| 2x4 | 0,8 | 1,1 | 12,1 | 4.95 | 0,007 |
| 3x0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,6 | 26 | 0,011 |
| 3x1 | 0,6 | 0,8 | 8 | 19.5 | 0,010 |
| 3x1,5 | 0,7 | 0,9 | 9,4 | 13.3 | 0,010 |
| 3x2,5 | 0,8 | 1,1 | 11,4 | 7.98 | 0,009 |
| 3x4 | 0,8 | 1,2 | 13,1 | 4.95 | 0,007 |
| 4x0,75 | 0,6 | 0,8 | 8,3 | 26 | 0,011 |
| 4x1 | 0,6 | 0,9 | 9 | 19.5 | 0,010 |
| 4x1,5 | 0,7 | 1 | 10,5 | 13.3 | 0,010 |
| 4x2,5 | 0,8 | 1,1 | 12,5 | 7.98 | 0,009 |
| 4x4 | 0,8 | 1,2 | 14,3 | 4.95 | 0,007 |
| 5x0,75 | 0,6 | 0,9 | 9,3 | 26 | 0,011 |
| 5x1 | 0,6 | 0,9 | 9,8 | 19.5 | 0,010 |
| 5x1,5 | 0,7 | 1,1 | 11,6 | 13.3 | 0,010 |
| 5x2,5 | 0,8 | 1,2 | 13,9 | 7.98 | 0,009 |
| 5x4 | 0,8 | 1,4 | 16,1 | 4.95 | 0,007 |

CABLURI DE ENERGIE CU CONDUCTOARE DE CUPRU SAU ALUMINIU, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC

SIMBOL:        NYY (conductoare din cupru)

NAYY (conductoare din aluminiu)

TENSIUNE:    0,6/1 kV

STANDARD:  VDE 0276 – 603 ( HD 603 S1 )

Utilizare:   Transportul si distributia energiei electrice in instalatii fixe.

Constructie:

Conductoare de cupru (pentru NYY) sau aluminiu (pentru NAYY) rotunde sau sector, clasa 1 (masive) sau 2 (multifilare)

Izolatie din PVC

Invelis comun extrudat sau infasurat

Manta exterioara din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: U/Uo =0,6/1 kV

Temperatura maxima de utilizare (la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare: -330C in timpul exploatarii

+ 50C  la instalare

Incercarea la tensiune: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 min.

### -2-

### NYY

| Nr.cond.xSect. Cond | Gros. Izol. Val. Nom. | Gros. Manta Val. Nom. | Diam. Ext Val. Inf. | Greut. Cu Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. aprox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 1x1.5 re | 0.8 | 1.4 | 5.8 | 13 | 51 |
| 1x2.5 re | 0.8 | 1.4 | 6.2 | 22 | 64 |
| 1x4 re | 1.0 | 1.4 | 7.1 | 35 | 88 |
| 1x6 re | 1.0 | 1.4 | 7.6 | 53 | 112 |
| 1x10 re | 1.0 | 1.4 | 8.4 | 87 | 155 |
| 1x16 r m | 1.0 | 1.4 | 9.6 | 139 | 221 |
| 1x25 r m | 1.2 | 1.4 | 11.1 | 220 | 325 |
| 1x35 r m | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 305 | 423 |
| 1x50 r m | 1.4 | 1.4 | 13.8 | 415 | 561 |
| 1x70 r m | 1.4 | 1.5 | 15.7 | 601 | 777 |
| 1x95 r m | 1.6 | 1.5 | 17.7 | 833 | 1048 |
| 1x120 r m | 1.6 | 1.6 | 19.4 | 1046 | 1292 |
| 1x150 r m | 1.8 | 1.7 | 21.5 | 1287 | 1585 |
| 1x185 r m | 2.0 | 1.7 | 23.5 | 1620 | 1967 |
| 1x240 r m | 2.2 | 1.8 | 26.6 | 2130 | 2557 |
| 1x300 r m | 2.4 | 2.0 | 30.4 | 2660 | 3200 |
| 1x400 r m | 2.6 | 2.0 | 32.8 | 3405 | 4018 |
| 2x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 10 | 27 | 144 |
| 2x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 10.8 | 45 | 180 |
| 2x4 re | 1.0 | 1.8 | 12.6 | 69 | 250 |
| 2x6 re | 1.0 | 1.8 | 13.6 | 106 | 314 |
| 2x10 re | 1.0 | 1.8 | 15.1 | 174 | 425 |
| 2x16 r m | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 278 | 607 |
| 3x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 40 | 166 |
| 3x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 67 | 210 |
| 3x4 re | 1.0 | 1.8 | 13.2 | 104 | 297 |
| 3x6 re | 1.0 | 1.8 | 14.3 | 159 | 380 |
| 3x10 re | 1.0 | 1.8 | 16 | 261 | 526 |
| 3x16 r m | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 416 | 759 |
| 3x25 r m | 1.2 | 1.8 | 22 | 660 | 1121 |
| 3x35 s m | 1.2 | 1.8 | 21.7 | 914 | 1278 |
| 3x50 s m | 1.4 | 1.8 | 25.3 | 1245 | 1720 |
| 3x70 s m | 1.4 | 1.9 | 28.8 | 1803 | 2380 |
| 3x95 s m | 1.6 | 2.0 | 32.8 | 2499 | 3218 |
| 3x120 s m | 1.6 | 2.1 | 36.1 | 3138 | 3970 |
| 3x150 s m | 1.8 | 2.2 | 38.4 | 3861 | 4816 |
| 3x185 s m | 2.0 | 2.4 | 44 | 4860 | 6083 |
| 3x240 s m | 2.2 | 2.6 | 50.9 | 6540 | 8122 |
| 3x25+16 r m+r m | 1.2/1.0 | 1.8 | 23.7 | 799 | 1287 |
| 3x35+16 s m+r m | 1.2/1.0 | 1.8 | 24 | 1052 | 1512 |
| 3x50+25 s m+r m | 1.4/1.2 | 1.9 | 28.6 | 1465 | 2018 |
| 3x70+35 s m+s m | 1.4/1.2 | 2.0 | 32.3 | 2108 | 2768 |
| 3x95+50 s m+s m | 1.6/1.4 | 2.2 | 38 | 2914 | 3765 |
| 3x120+70 s m+s m | 1.6/1.4 | 2.3 | 41.5 | 3739 | 4729 |
| 3x150+70 s m+s m | 1.8/1.4 | 2.4 | 43.5 | 4462 | 5571 |
| 3x185+95 s m+s m | 2.0/1.6 | 2.6 | 49.8 | 5693 | 7103 |
| 3x240+120 s m+s m | 2.2/1.6 | 2.8 | 57.2 | 7586 | 9371 |

-3-

NYY

| Nr.cond.xSect. Cond | Gros. Izol. Val. Nom. | Gros. Manta Val. Nom. | Diam. Ext Val. Inf. | Greut. Cu Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. aprox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 4x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 54 | 196 |
| 4x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 12.4 | 89 | 252 |
| 4x4 re | 1.0 | 1.8 | 14.6 | 138 | 359 |
| 4x6 re | 1.0 | 1.8 | 15.8 | 212 | 464 |
| 4x10 re | 1.0 | 1.8 | 17.8 | 348 | 650 |
| 4x16 r m | 1.0 | 1.8 | 20.9 | 555 | 944 |
| 4x25 r m | 1.2 | 1.8 | 24.6 | 880 | 1403 |
| 4x35 s m | 1.2 | 1.8 | 23.9 | 1218 | 1642 |
| 4x50 s m | 1.4 | 1.9 | 28.2 | 1660 | 2229 |
| 4x70 s m | 1.4 | 2 | 32.2 | 2404 | 3108 |
| 4x95 s m | 1.6 | 2.1 | 36.7 | 3332 | 4207 |
| 4x120 s m | 1.6 | 2.3 | 40.7 | 4184 | 5213 |
| 4x150 s m | 1.8 | 2.3 | 43 | 5148 | 6309 |
| 4x185 s m | 2.0 | 2.6 | 49.5 | 6480 | 7987 |
| 4x240 s m | 2.2 | 2.8 | 57.4 | 8720 | 10663 |
| 5x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 67 | 224 |
| 5x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 13.2 | 111 | 292 |
| 5x4 re | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 173 | 419 |
| 5x6 re | 1.0 | 1.8 | 16.9 | 265 | 546 |
| 5x10 re | 1.0 | 1.8 | 19 | 435 | 771 |
| 5x16 r m | 1.0 | 1.8 | 22.4 | 694 | 1125 |
| 5x25 r m | 1.2 | 1.8 | 26.5 | 1100 | 1683 |
| 5x35 r m | 1.2 | 1.9 | 29.6 | 1523 | 2220 |

CABLURI DE ENERGIE CU CONDUCTOARE DE CUPRU  CU IZOLATIE DIN PVC, CONDUCTOR CONCENTRIC DIN CUPRU SI MANTA DIN PVC

SIMBOL:      NYCY

TENSIUNE:  0.6/1 kV

STANDARD:  VDE 0276 – 603 ( HD 603 S1 )

Utilizare:   Transportul si distributia energiei electrice in instalatii fixe.

Constructie:

Conductoare de cupru rotunde sau sector, clasa 1 (masive) sau 2 (multifilare)

Izolatie din PVC

Manta interioara din PVC

Conductor concentric din cupru

Manta exterioara din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: U/Uo =0,6/1 kV

Temperatura maxima de utilizare (la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare: -330C in timpul exploatarii

+ 50C  la instalare

Incercarea la tensiune: 4 kV, 50 Hz, timp de 5 min.

NYCY

| Tip cablu Nr.x mm | Diam. ext. Val. aprox. mm | Greut. cablu Val. aprox. Kg/Km | Rezist. electrica Val. max. la 200C ( / Km | Incarcare in current A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pamant | Aer |
| 3x1.5/1.5 | 13 | 255 | 12.1/12.1 | 27 | 18 |
| 3x2.5/2.5 | 14 | 315 | 7.41/7.41 | 36 | 25 |
| 3x4/4 | 16 | 430 | 4.61/4.61 | 46 | 34 |
| 3x6/6 | 17 | 530 | 3.08/3.08 | 58 | 44 |
| 3x10/10 | 20 | 740 | 1.83/1.83 | 77 | 60 |
| 3x16/16 | 22 | 1020 | 1.15/1.15 | 100 | 80 |
| 3x25/25 | 26 | 1530 | 0.727/0.727 | 130 | 105 |
| 3x25/16 | 26 | 1445 | 0.727/1.15 | 130 | 105 |
| 3x35/35 | 29 | 1990 | 0.524/0.524 | 155 | 130 |
| 3x35/16 | 28 | 1800 | 0.524/1.15 | 155 | 130 |
| 3x50/50 | 29 | 2280 | 0.387/0.387 | 185 | 160 |
| 3x50/25 | 27 | 2025 | 0.387/0.727 | 185 | 160 |
| 3x70/70 | 32 | 3120 | 0.268/0.268 | 230 | 200 |
| 3x70/35 | 32 | 2790 | 0.268/0.524 | 230 | 200 |
| 3x95/95 | 39 | 4240 | 0.193/0.193 | 275 | 245 |
| 3x95/50 | 36 | 3785 | 0.193/0.387 | 275 | 245 |
| 3x120/120 | 40 | 5200 | 0.153/0.153 | 315 | 285 |
| 3x120/70 | 40 | 4715 | 0.153/0.268 | 315 | 285 |
| 3x150/150 | 43 | 6330 | 0.124/0.124 | 355 | 325 |
| 3x150/70 | 41 | 5550 | 0.124/0.268 | 355 | 325 |
| 3x185/95 | 47 | 7040 | 0.0991/0.193 | 400 | 370 |
| 3x240/120 | 55 | 9140 | 0.0754/0.153 | 465 | 435 |
| 4x1.5/1.5 | 14 | 210 | 12.1/12.1 | 27 | 18 |
| 4x2.5/1.5 | 15 | 360 | 7.41/7.41 | 36 | 25 |
| 4x4/4 | 17 | 500 | 4.61/4.61 | 46 | 34 |
| 4x6/6 | 18 | 620 | 3.08/3.08 | 58 | 44 |
| 4x10/10 | 21 | 875 | 1.83/1.83 | 77 | 60 |
| 4x16/16 | 23 | 1210 | 1.15/1.15 | 100 | 80 |
| 4x25/16 | 28 | 1740 | 0.727/1.15 | 130 | 105 |
| 4x35/16 | 26 | 1870 | 0.524/1.15 | 155 | 130 |
| 4x50/25 | 30 | 2565 | 0.387/0.727 | 185 | 160 |
| 4x70/35 | 34 | 3525 | 0.268/0.524 | 230 | 200 |
| 4x95/50 | 39 | 4785 | 0.193/0.387 | 275 | 245 |
| 4x120/70 | 44 | 5975 | 0.153/0.268 | 315 | 285 |
| 4x150/70 | 46 | 7100 | 0.124/0.268 | 355 | 325 |
| 4x185/95 | 53 | 8990 | 0.0991/0.193 | 400 | 370 |
| 4x240/120 | 61 | 11700 | 0.0754/0.153 | 465 | 435 |

Conductoarele de cupru sunt clasa 1 (masive) pentru sectiunile de 1.5; 2.5; 4 si 6 mm2 si clasa 2 (multifilare) pentru sectiuni mai mari de 6mm2.

CABLURI CU CONDUCTOARE DE CUPRU CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC

Simbol: NYM-J (cu conductor verde-galben)

NYM-O (fara conductor verde –galben)

Standard: VDE 0250 – 204

Utilizare: Distributia energiei electrice in instalatii electrice fixe.

Constructie:

Conductoare din cupru rotund unifilare (clasa 1) sau multifilare (clasa 2)

Izolatie din PVC

Invelis intern

Manta exterioare din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: Uo/U = 300/500 V

Temperatura maxima de utilizare (la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare: -330C in timpul exploatarii

+50C  la pozare

Incercarea la tensiune: 2kV, 50Hz, timp de 5 min.

CONDUCTOR DE CUPRU IZOLAT CU PVC PENTRU INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE

Simbol:    H05V-U

H05V-K

Tensiune: 300/500 V

Standard: HD 21.3 S3

Utilizare: In instalatii electrice in tuburi aparente sau ingropate pentru circuite de semnalizare sau de control.

Constructia:

Consuctor de cupru rotund unifilar clasa 1 (pentru H05V-U) sau flexibil

clasa 5 (pentru H05V-K)

Izolatie din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: Uo/U = 300/500V

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului): +700C

Incercarea la tensiune: 2000V , 50Hz, timp de 15min, in apa.

H05V – U

| Cross sectional area mm2 | Mean overall dimens. Upper limit mm | Approx. weight of cables Kg/Km | Max. conductor resistance at 200C ( / Km | Continous current carrying capacity A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 2.3 | 8.5 | 36 | 3 |
| 0.75 | 2.5 | 11 | 24.5 | 6 |
| 1 | 2.7 | 14 | 18.1 | 10 |

H05V – K

| Cross sectional area mm2 | Mean overall dimens. Upper limit mm | Approx. weight of cables Kg/Km | Max. conductor resistance at 200C ( / Km | Continous current carrying capacity A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 2.5 | 8.5 | 39 | 3 |
| 0.75 | 2.7 | 11 | 26 | 6 |
| 1 | 2.8 | 14 | 19.5 | 10 |

CONDUCTOARE DE ALUMINIU SI OTEL-ALUMINIU IZOLATE CU PVC RASUCITE IN FASCICUL (TORSADATE)

Simbol:    TYIF

Tensiune: 0.6/1 kV

Standard: SP 5201:1993

Utilizare: realizarea retelelor electrice de distributie cu tensiuni nominale pana la 1000V, pentru alimentarea abonatilor casnici si iluminat public.

Cablurile sunt rezistente la intemperii si pot fi instalate in aer sub actiunea directa a razelor solare .

Constructie:

Nulul purtator de otel-aluminiu izolat cu PVC

Conductoare de faza din aluminiu , izolate cu PVC

Conductoare de faza din aluminiu pentru iluminat public, izolate cu PVC

Caracteristici Tehnice:

Tensiunea nominala: Uo/U= 0,6/1kV

Temperatura maxima de utilizare (la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare ( pe manta): +50C la instalare

-300C in timpul exploatarii

Incercarea la tensiune: 4kV, 50Hz, timp de 1 minut.

| Constrictie | Greut. Al Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. Aprox. | Diam. ext. Val. Inf. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. cond. x Sect. Cond. | kg/km | kg/km | mm |
| 10Al + 16Al | 70 | 160 | 15.3 |
| 2x10Al | 54 | 137 | 14.4 |
| 2x16Al | 86 | 183 | 16.2 |
| 16Al + 25Al | 110 | 215 | 17.3 |
| 3x16Al + 25AL | 196 | 398 | 20.8 |
| 3x25Al + 16Al | 243 | 462 | 22.2 |
| 3x35Al + 16Al | 325 | 623 | 25.7 |
| 3X70Al + 35Al | 636 | 1080 | 34 |

-2-

| Constrictie | Greut. Al Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. Aprox. | Diam. ext. Val. Inf. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. cond. x Sect. Cond. | kg/km | kg/km | mm |
| 4x10Al | 108 | 274 | 17.8 |
| 4x16Al | 172 | 366 | 8.1 |
| 4x25Al + 16Al | 319 | 664 | 26.4 |
| 50Ol-Al + 16Al | 242 | 390 | 21.7 |
| 50Ol-Al + 16Al + 16AL | 285 | 482 | 21.5 |
| 50Ol-Al + 25Al | 266 | 422 | 22.8 |
| 50Ol-Al + 25Al + 25Al | 332 | 546 | 23 |
| 50Ol-Al + 35Al | 481 | 830 | 29.1 |
| 50Ol-Al + 3x16Al | 328 | 573 | 23.5 |
| 50Ol-Al + 3x25Al | 399 | 669 | 25.6 |
| 50Ol-Al + 3x35Al | 481 | 830 | 29.1 |
| 50Ol-Al + 3x50Al | 598 | 975 | 31.9 |
| 50Ol-Al + 3x70Al | 729 | 1205 | 34.9 |
| 50Ol-Al + 3x95Al | 968 | 1604 | 41 |
| 50Ol-Al + 3x16Al + 16Al | 371 | 665 | 24.9 |
| 50Ol-Al + 3x16Al + 2x16Al | 414 | 756 | 27.1 |
| 50Ol-Al + 3x16Al + 3x16Al | 457 | 848 | 26.7 |
| 50Ol-Al + 3x16Al + 1x25Al | 398 | 745 | 26.9 |
| 50Ol-Al + 3x25Al + 16Al | 441 | 761 | 26.6 |
| 50Ol-Al + 3x25Al + 2x16Al | 484 | 852 | 28.7 |
| 50Ol-Al + 3x25Al + 3x16Al | 528 | 944 | 28.1 |
| 50Ol-Al + 3x35Al + 16Al | 524 | 921 | 29.7 |
| 50Ol-Al + 3x35Al + 2x16Al | 567 | 1013 | 31.6 |
| 50Ol-Al + 3x35Al + 3x16Al | 610 | 1104 | 30.5 |
| 50Ol-Al + 3x35Al + 3x25Al | 687 | 1251 | 33 |
| 50Ol-Al + 3x50Al + 16Al | 603 | 1100 | 32.8 |
| 50Ol-Al + 3x50Al + 2x16Al | 683 | 1191 | 34.4 |
| 50Ol-Al + 3x50Al + 3x16Al | 726 | 1283 | 33 |
| 50Ol-Al + 3x50Al + 3x25Al | 797 | 1379 | 34.4 |
| 50Ol-Al + 3x50Al + 3x35Al | 879 | 1539 | 36.8 |
| 50Ol-Al + 3x70Al + 16Al | 772 | 1297 | 34.8 |
| 50Ol-Al + 3x70Al + 35Al | 835 | 1328 | 37 |
| 50Ol-Al + 3x70Al + 2x16Al | 816 | 1389 | 36.2 |
| 50Ol-Al + 3x70Al + 3x25Al | 929 | 1576 | 36 |
| 50Ol-Al + 3x70Al + 3x35Al | 1011 | 1736 | 38.4 |
| 50Ol-Al + 3x95Al | 966 | 1604 | 41 |
| 50Ol-Al + 3x95Al + 2x16Al | 1054 | 1787 | 41.2 |
| 50Ol-Al + 3x95Al + 3x25Al | 1168 | 1975 | 40.2 |
| 50Ol-Al + 3x95Al + 3x35Al | 1250 | 2135 | 42.6 |

CABLURI DE ENERGIE CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC, ARMATE SAU NEARMATE PENTRU TENSIUNEA DE 0,6/1kV

Simbol: CYY(similar NYY)      CYAbY           CYY – F          CYAbY - F

ACYY(similarNAYY)  ACYAbY        ACYY – F        ACYAbY - F

Tensiune: 0.6/1 kV

Standard:  SR CEI 60502

Utilizare: Pentru transportul si distributia energiei electrice in instalatii  fixe.

Constructie:

Conductoare de cupru sau aluminiu unifilare ( clasa 1) sau multifilare (clasa2) conf. SR CEI 60228

Izolatie din PVC

Invelis comun

Manta interioara din PVC ( numai pentru cablurile armate )

Armatura din benzi de otel ( numai pentru cablurile armate)

Manta exterioara din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: Uo/U= 0,6/1kV

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare (pe manta): -330C in timpul exploatarii

+50C la instalare

Incercarea la tensiune: 3,5kV, 50Hz, timp de 5 minute.

Cablurile care au litera –F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii ( conf. SR CEI 60332-3 categoria C).

### -2-

### CYY

| Nr.cond.xSect. Cond | Gros. Izol. Val. Nom. | Gros. Manta Val. Nom. | Diam. Ext Val. Inf. | Greut. Cu Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. aprox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 1x1.5 re | 0.8 | 1.4 | 5.8 | 13 | 51 |
| 1x2.5 re | 0.8 | 1.4 | 6.2 | 22 | 64 |
| 1x4 re | 1.0 | 1.4 | 7.1 | 35 | 88 |
| 1x6 re | 1.0 | 1.4 | 7.6 | 53 | 112 |
| 1x10 re | 1.0 | 1.4 | 8.4 | 87 | 155 |
| 1x16 r m | 1.0 | 1.4 | 9.6 | 139 | 221 |
| 1x25 r m | 1.2 | 1.4 | 11.1 | 220 | 325 |
| 1x35 r m | 1.2 | 1.4 | 12.2 | 305 | 423 |
| 1x50 r m | 1.4 | 1.4 | 13.8 | 415 | 561 |
| 1x70 r m | 1.4 | 1.5 | 15.7 | 601 | 777 |
| 1x95 r m | 1.6 | 1.5 | 17.7 | 833 | 1048 |
| 1x120 r m | 1.6 | 1.6 | 19.4 | 1046 | 1292 |
| 1x150 r m | 1.8 | 1.7 | 21.5 | 1287 | 1585 |
| 1x185 r m | 2.0 | 1.7 | 23.5 | 1620 | 1967 |
| 1x240 r m | 2.2 | 1.8 | 26.6 | 2130 | 2557 |
| 1x300 r m | 2.4 | 2.0 | 30.4 | 2660 | 3200 |
| 1x400 r m | 2.6 | 2.0 | 32.8 | 3405 | 4018 |
| 2x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 10 | 27 | 144 |
| 2x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 10.8 | 45 | 180 |
| 2x4 re | 1.0 | 1.8 | 12.6 | 69 | 250 |
| 2x6 re | 1.0 | 1.8 | 13.6 | 106 | 314 |
| 2x10 re | 1.0 | 1.8 | 15.1 | 174 | 425 |
| 2x16 r m | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 278 | 607 |
| 3x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 40 | 166 |
| 3x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 67 | 210 |
| 3x4 re | 1.0 | 1.8 | 13.2 | 104 | 297 |
| 3x6 re | 1.0 | 1.8 | 14.3 | 159 | 380 |
| 3x10 re | 1.0 | 1.8 | 16 | 261 | 526 |
| 3x16 r m | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 416 | 759 |
| 3x25 r m | 1.2 | 1.8 | 22 | 660 | 1121 |
| 3x35 s m | 1.2 | 1.8 | 21.7 | 914 | 1278 |
| 3x50 s m | 1.4 | 1.8 | 25.3 | 1245 | 1720 |
| 3x70 s m | 1.4 | 1.9 | 28.8 | 1803 | 2380 |
| 3x95 s m | 1.6 | 2.0 | 32.8 | 2499 | 3218 |
| 3x120 s m | 1.6 | 2.1 | 36.1 | 3138 | 3970 |
| 3x150 s m | 1.8 | 2.2 | 38.4 | 3861 | 4816 |
| 3x185 s m | 2.0 | 2.4 | 44 | 4860 | 6083 |
| 3x240 s m | 2.2 | 2.6 | 50.9 | 6540 | 8122 |
| 3x25+16 r m+r m | 1.2/1.0 | 1.8 | 23.7 | 799 | 1287 |
| 3x35+16 s m+r m | 1.2/1.0 | 1.8 | 24 | 1052 | 1512 |
| 3x50+25 s m+r m | 1.4/1.2 | 1.9 | 28.6 | 1465 | 2018 |
| 3x70+35 s m+s m | 1.4/1.2 | 2.0 | 32.3 | 2108 | 2768 |
| 3x95+50 s m+s m | 1.6/1.4 | 2.2 | 38 | 2914 | 3765 |
| 3x120+70 s m+s m | 1.6/1.4 | 2.3 | 41.5 | 3739 | 4729 |
| 3x150+70 s m+s m | 1.8/1.4 | 2.4 | 43.5 | 4462 | 5571 |
| 3x185+95 s m+s m | 2.0/1.6 | 2.6 | 49.8 | 5693 | 7103 |
| 3x240+120 s m+s m | 2.2/1.6 | 2.8 | 57.2 | 7586 | 9371 |

-3-

CYY

| Nr.cond.xSect. Cond | Gros. Izol. Val. Nom. | Gros. Manta Val. Nom. | Diam. Ext Val. Inf. | Greut. Cu Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. aprox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 4x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 11.4 | 54 | 196 |
| 4x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 12.4 | 89 | 252 |
| 4x4 re | 1.0 | 1.8 | 14.6 | 138 | 359 |
| 4x6 re | 1.0 | 1.8 | 15.8 | 212 | 464 |
| 4x10 re | 1.0 | 1.8 | 17.8 | 348 | 650 |
| 4x16 r m | 1.0 | 1.8 | 20.9 | 555 | 944 |
| 4x25 r m | 1.2 | 1.8 | 24.6 | 880 | 1403 |
| 4x35 s m | 1.2 | 1.8 | 23.9 | 1218 | 1642 |
| 4x50 s m | 1.4 | 1.9 | 28.2 | 1660 | 2229 |
| 4x70 s m | 1.4 | 2 | 32.2 | 2404 | 3108 |
| 4x95 s m | 1.6 | 2.1 | 36.7 | 3332 | 4207 |
| 4x120 s m | 1.6 | 2.3 | 40.7 | 4184 | 5213 |
| 4x150 s m | 1.8 | 2.3 | 43 | 5148 | 6309 |
| 4x185 s m | 2.0 | 2.6 | 49.5 | 6480 | 7987 |
| 4x240 s m | 2.2 | 2.8 | 57.4 | 8720 | 10663 |
| 5x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 67 | 224 |
| 5x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 13.2 | 111 | 292 |
| 5x4 re | 1.0 | 1.8 | 15.5 | 173 | 419 |
| 5x6 re | 1.0 | 1.8 | 16.9 | 265 | 546 |
| 5x10 re | 1.0 | 1.8 | 19 | 435 | 771 |
| 5x16 r m | 1.0 | 1.8 | 22.4 | 694 | 1125 |
| 5x25 r m | 1.2 | 1.8 | 26.5 | 1100 | 1683 |
| 5x35 r m | 1.2 | 1.9 | 29.6 | 1523 | 2220 |

CYAbY

| Nr.cond.xSect. Cond | Gros. Izol. Val. Nom. | Gros. Manta Val. Nom. | Diam. Ext Val. Inf. | Greut. Cu Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. aprox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 2x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 13.2 | 27 | 275 |
| 2x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 14 | 45 | 320 |
| 2x4 re | 1.0 | 1.8 | 15.8 | 69 | 413 |
| 2x6 re | 1.0 | 1.8 | 16.8 | 106 | 489 |
| 2x10 re | 1.0 | 1.8 | 18.3 | 174 | 619 |
| 2x16 r m | 1.0 | 1.8 | 20.8 | 278 | 832 |
| 3x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 13.7 | 40 | 303 |
| 3x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 67 | 358 |
| 3x4 re | 1.0 | 1.8 | 16.4 | 104 | 468 |
| 3x6 re | 1.0 | 1.8 | 17.5 | 159 | 564 |
| 3x10 re | 1.0 | 1.8 | 19.2 | 261 | 731 |
| 3x16 r m | 1.0 | 1.8 | 21.9 | 416 | 998 |
| 3x25 r m | 1.2 | 1.8 | 25.2 | 660 | 1400 |
| 3x35 s m | 1.2 | 1.8 | 25 | 914 | 1553 |

-4-

### CYAbY

| Nr.cond.xSect. Cond | Gros. Izol. Val. Nom. | Gros. Manta Val. Nom. | Diam. Ext Val. Inf. | Greut. Cu Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. aprox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 3x50 s m | 1.4 | 1.9 | 28.7 | 1245 | 2054 |
| 3x70 s m | 1.4 | 2.0 | 32.2 | 1803 | 2757 |
| 3x95 s m | 1.6 | 2.2 | 37.6 | 2500 | 4012 |
| 3x120 s m | 1.6 | 2.3 | 41.3 | 3138 | 4883 |
| 3x150 s m | 1.8 | 2.4 | 43.6 | 3861 | 5780 |
| 3x185 s m | 2.0 | 2.6 | 49.2 | 4860 | 7178 |
| 3x240 s m | 2.2 | 2.8 | 56.5 | 6540 | 9440 |
| 3x25+16 r m+r m | 1.2/1.0 | 1.8 | 25.8 | 799 | 1505 |
| 3x35+16 s m+r m | 1.2/1.0 | 1.8 | 27.2 | 1052 | 1816 |
| 3x50+25 s m+r m | 1.4/1.2 | 2.0 | 32 | 1465 | 2393 |
| 3x70+35 s m+s m | 1.4/1.2 | 2.2 | 37.5 | 2108 | 3590 |
| 3x95+50 s m+s m | 1.6/1.4 | 2.3 | 42.3 | 2914 | 4684 |
| 3x120+70 s m+s m | 1.6/1.4 | 2.5 | 46.7 | 3739 | 5766 |
| 3x150+70 s m+s m | 1.8/1.4 | 2.5 | 48.5 | 4462 | 6633 |
| 3x185+95 s m+s m | 2.0/1.6 | 2.8 | 55.4 | 5693 | 8394 |
| 3x240+120 s m+s m | 2.2/1.6 | 3.0 | 62.8 | 7586 | 10842 |
| 4x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 54 | 345 |
| 4x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 15.6 | 89 | 413 |
| 4x4 re | 1.0 | 1.8 | 17.8 | 138 | 547 |
| 4x6 re | 1.0 | 1.8 | 19 | 212 | 667 |
| 4x10 re | 1.0 | 1.8 | 21 | 348 | 876 |
| 4x16 r m | 1.0 | 1.8 | 24.1 | 555 | 1209 |
| 4x25 r m | 1.2 | 1.9 | 28 | 880 | 1727 |
| 4x35 s m | 1.2 | 1.9 | 27.3 | 1218 | 1966 |
| 5x1.5 re | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 67 | 381 |
| 5x2.5 re | 0.8 | 1.8 | 16.4 | 111 | 462 |
| 5x4 re | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 173 | 618 |
| 5x6 re | 1.0 | 1.8 | 20 | 265 | 761 |
| 5x10 re | 1.0 | 1.8 | 22.2 | 435 | 1012 |
| 5x16 r m | 1.0 | 1.8 | 25.6 | 694 | 1410 |
| 5x25 r m | 1.2 | 1.9 | 29.9 | 1100 | 2030 |
| 5x35 r m | 1.2 | 2.0 | 33 | 1523 | 2608 |

### -5-	-

### ACYY

| Nr.cond.xSect. Cond | Gros. Izol. Val. Nom. | Gros. Manta Val. Nom. | Diam. Ext Val. Inf. | Greut. Al Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. aprox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 1x4 re | 1.0 | 1.4 | 7.1 | 11 | 65 |
| 1x6 re | 1.0 | 1.4 | 7.5 | 17 | 76 |
| 1x10 re | 1.0 | 1.4 | 8.5 | 28 | 97 |
| 1x16 re | 1.0 | 1.4 | 9.5 | 45 | 125 |
| 1x25 re | 1.2 | 1.4 | 10.8 | 66 | 168 |
| 1x35 re | 1.2 | 1.4 | 11.8 | 92 | 206 |
| 1x50 r m | 1.4 | 1.4 | 13.8 | 124 | 270 |
| 1x70 r m | 1.4 | 1.5 | 15.7 | 180 | 356 |
| 1x95 r m | 1.6 | 1.5 | 17.7 | 250 | 465 |
| 1x120 r m | 1.6 | 1.6 | 19.4 | 314 | 560 |
| 1x150 r m | 1.8 | 1.7 | 21.5 | 385 | 683 |
| 1x185 r m | 2.0 | 1.7 | 23.5 | 485 | 832 |
| 1x240 r m | 2.2 | 1.8 | 26.6 | 638 | 1065 |
| 1x300 r m | 2.4 | 2.0 | 30.2 | 800 | 1326 |
| 1x400 r m | 2.6 | 2.0 | 32.8 | 1050 | 1663 |
| 2x4 re | 1.0 | 1.8 | 12.6 | 22.6 | 206 |
| 2x6 re | 1.0 | 1.8 | 13.5 | 34 | 242 |
| 2x10 re | 1.0 | 1.8 | 15.3 | 55 | 313 |
| 2x16 re | 1.0 | 1.8 | 17.3 | 90 | 408 |
| 3x4 re | 1.0 | 1.8 | 13.3 | 34 | 230 |
| 3x6 re | 1.0 | 1.8 | 14.2 | 51 | 268 |
| 3x10 re | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 83 | 354 |
| 3x16 re | 1.0 | 1.8 | 18.3 | 135 | 466 |
| 3x25 re | 1.2 | 1.8 | 21.3 | 199 | 637 |
| 3x35 s m | 1.2 | 1.8 | 21.7 | 273 | 637 |
| 3x50 s m | 1.4 | 1.8 | 25.3 | 372 | 848 |
| 3x70 s m | 1.4 | 1.9 | 28.8 | 540 | 1117 |
| 3x95 s m | 1.6 | 2.0 | 32.8 | 750 | 1470 |
| 3x120 s m | 1.6 | 2.1 | 36.1 | 942 | 1774 |
| 3x150 s m | 1.8 | 2.2 | 38.4 | 1155 | 2110 |
| 3x185 s m | 2.0 | 2.4 | 44 | 1455 | 2678 |
| 3x240 s m | 2.2 | 2.6 | 50.4 | 1914 | 3474 |
| 3x25+16 re+re | 1.2/1.0 | 1.8 | 23 | 244 | 710 |
| 3x35+16 s m+re | 1.2/1.0 | 1.8 | 24 | 318 | 776 |
| 3x50+25 s m+re | 1.4/1.2 | 1.9 | 28.1 | 438 | 1057 |
| 3x70+35 s m+s m | 1.4/1.2 | 2.0 | 32.3 | 631 | 1292 |
| 3x95+50 s m+s m | 1.6/1.4 | 2.2 | 37.3 | 874 | 1725 |
| 3x120+70 s m+s m | 1.6/1.4 | 2.3 | 41.5 | 1122 | 2111 |
| 3x150+70 s m+s m | 1.8/1.4 | 2.4 | 43.5 | 1335 | 2444 |
| 3x185+95 s m+s m | 2.0/1.6 | 2.6 | 49.8 | 1705 | 3116 |
| 3x240+120 s m+s m | 2.2/1.6 | 2.8 | 56.7 | 2228 | 3994 |

### ACYY					-6-

| Nr.cond.xSect. Cond | Gros. Izol. Val. Nom. | Gros. Manta Val. Nom. | Diam. Ext Val. Inf. | Greut. Al Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. aprox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 4x4 re | 1.0 | 1.8 | 14.7 | 45 | 269 |
| 4x6 re | 1.0 | 1.8 | 15.8 | 68 | 320 |
| 4x10 re | 1.0 | 1.8 | 18 | 110 | 420 |
| 4x16 re | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 180 | 556 |
| 4x25 re | 1.2 | 1.8 | 24.6 | 268 | 791 |
| 4x35 s m | 1.2 | 1.9 | 23.9 | 364 | 796 |

### ACYAbY

| Nr.cond.xSect. Cond | Gros. Izol. Val. Nom. | Gros. Manta Val. Nom. | Diam. Ext Val. Inf. | Greut. Al Val. Aprox. | Greut. Cablu Val. aprox |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.x mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
| 2x4 re | 1.0 | 1.8 | 15.8 | 23 | 370 |
| 2x6 re | 1.0 | 1.8 | 16.8 | 34 | 417 |
| 2x10 re | 1.0 | 1.8 | 18.5 | 55 | 510 |
| 2x16 re | 1.0 | 1.8 | 20.5 | 90 | 629 |
| 3x4 re | 1.0 | 1.8 | 16.5 | 34 | 402 |
| 3x6 re | 1.0 | 1.8 | 17.4 | 51 | 451 |
| 3x10 re | 1.0 | 1.8 | 19.4 | 83 | 562 |
| 3x16 re | 1.0 | 1.8 | 21.5 | 135 | 700 |
| 3x25 re | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 199 | 907 |
| 3x35 s m | 1.2 | 1.8 | 24.9 | 273 | 913 |
| 3x50 s m | 1.4 | 1.9 | 28.7 | 372 | 1181 |
| 3x70 s m | 1.4 | 2.0 | 32.2 | 540 | 1494 |
| 3x95 s m | 1.6 | 2.2 | 37.6 | 750 | 2263 |
| 3x120 s m | 1.6 | 2.3 | 41.3 | 942 | 2687 |
| 3x150 s m | 1.8 | 2.4 | 43.6 | 1155 | 3075 |
| 3x185 s m | 2.0 | 2.6 | 49.2 | 1455 | 3774 |
| 3x240 s m | 2.2 | 2.8 | 56 | 1914 | 4778 |
| 3x25+16 re+re | 1.2/1.0 | 1.8 | 26.2 | 244 | 1001 |
| 3x35+16 s m+re | 1.2/1.0 | 1.8 | 27.1 | 318 | 1078 |
| 3x50+25 s m+re | 1.4/1.2 | 2.0 | 31.5 | 438 | 1425 |
| 3x70+35 s m+s m | 1.4/1.2 | 2.2 | 37.1 | 631 | 2074 |
| 3x95+50 s m+s m | 1.6/1.4 | 2.3 | 42.4 | 874 | 2644 |
| 3x120+70 s m+s m | 1.6/1.4 | 2.5 | 46.7 | 1122 | 3150 |
| 3x150+70 s m+s m | 1.8/1.4 | 2.5 | 48.5 | 1335 | 3506 |
| 3x185+95 s m+s m | 2.0/1.6 | 2.8 | 55.4 | 1705 | 4406 |
| 3x240+120 s m+s m | 2.2/1.6 | 3.0 | 62.3 | 2228 | 5453 |
| 4x4 re | 1.0 | 1.8 | 17.9 | 45 | 458 |
| 4x6 re | 1.0 | 1.8 | 19 | 68 | 523 |
| 4x10 re | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 110 | 650 |
| 4x16 re | 1.0 | 1.8 | 23.7 | 180 | 816 |
| 4x25 re | 1.2 | 1.8 | 27.0 | 265 | 1064 |
| 4x35 s m | 1.2 | 1.9 | 27.1 | 364 | 1100 |

CABLURI DE ENERGIE CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC, ARMATE SAU NEARMATE PENTRU TENSIUNEA DE

3,6/6 kV

Simbol: CYEY           CYEAbY           CYEY – F          CYEAbY - F

ACYEY        ACYEAbY        ACYEY – F        ACYEAbY - F

A2XEY	      A2XEAbY

Standard:  SR CEI 60502

Tensiune:  3,6/6 kV

Utilizare: Pentru transportul si distributia energiei electrice in instalatii  fixe.

Constructie:

Conductoare de cupru sau aluminiu  multifilare (clasa2) conf. SR CEI 60228

Izolatie din PVC

Invelis comun

Strat semiconductor

Ecran din banda de cupru

Manta interioara din PVC ( numai pentru cablurile armate )

Armatura din benzi de otel ( numai pentru cablurile armate)

Manta exterioara din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: Uo/U= 3,6/6 kV

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare (pe manta): -330C in timpul exploatarii

+50C la instalare

Rezistenta electrica a ecranului: 3,03 (/Km la 200C

Incercarea la tensiune: 11kV, 50Hz, timp de 10 minute.

Cablurile care au litera –F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii ( conf. SR CEI 60332-3 categoria C).

### -2-

### CYEY, CYEY - F

| Nr. cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam. ext. Val. Inf. mm | Greut. Cu Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val. Aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3x25 rm | 3,4 | 2,1 | 34,1 | 660 | 2011 |
| 3x35 rm | 3,4 | 2,2 | 36,7 | 914 | 2440 |
| 3x50 sm | 3,4 | 2,2 | 36,5 | 1245 | 2475 |
| 3x70 sm | 3,4 | 2,3 | 40 | 1803 | 3223 |
| 3x95 sm | 3,4 | 2,4 | 43,5 | 2499 | 4075 |
| 3x120 sm | 3,4 | 2,5 | 47 | 3138 | 4903 |
| 3x150 sm | 3,4 | 2,5 | 48,1 | 3861 | 5692 |
| 3x185 sm | 3,4 | 2,7 | 52,8 | 4860 | 6980 |
| 3x240 sm | 3,4 | 2,9 | 59 | 6540 | 9046 |

### CYEAbY, CYEAbY- F

| Nr. cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam. ext. Val. Inf. mm | Greut. Cu Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val. Aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3x25 rm | 3,4 | 2,2 | 38,7 | 660 | 2811 |
| 3x35 rm | 3,4 | 2,3 | 41,5 | 914 | 3319 |
| 3x50 sm | 3,4 | 2,3 | 41,3 | 1245 | 3350 |
| 3x70 sm | 3,4 | 2,4 | 44,8 | 1803 | 4177 |
| 3x95 sm | 3,4 | 2,6 | 48,7 | 2499 | 5157 |
| 3x120 sm | 3,4 | 2,7 | 52,3 | 3138 | 6090 |
| 3x150 sm | 3,4 | 2,7 | 53,5 | 3861 | 6909 |
| 3x185 sm | 3,4 | 2,9 | 58,4 | 4860 | 8339 |
| 3x240 sm | 3,4 | 3,1 | 64,7 | 6540 | 10586 |

### -3-

### ACYEY, ACYEY - F

| Nr. cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam. ext. Val. Inf. mm | Greut. Al Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val. Aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3x25 rm | 3,4 | 2,1 | 34,1 | 201 | 1552 |
| 3x35 rm | 3,4 | 2,2 | 36,7 | 273 | 1800 |
| 3x50 sm | 3,4 | 2,2 | 36,5 | 372 | 1602 |
| 3x70 sm | 3,4 | 2,3 | 40 | 540 | 1960 |
| 3x95 sm | 3,4 | 2,4 | 43,5 | 750 | 2326 |
| 3x120 sm | 3,4 | 2,5 | 47 | 942 | 2707 |
| 3x150 sm | 3,4 | 2,5 | 48,1 | 1155 | 2986 |
| 3x185 sm | 3,4 | 2,7 | 52,8 | 1455 | 3575 |
| 3x240 sm | 3,4 | 2,9 | 59 | 1914 | 4389 |

### ACYEAbY, ACYEAbY- F

| Nr. cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam. ext. Val. Inf. mm | Greut. Al Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val. Aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3x25 rm | 3,4 | 2,2 | 38,7 | 201 | 2352 |
| 3x35 rm | 3,4 | 2,3 | 41,5 | 273 | 2678 |
| 3x50 sm | 3,4 | 2,3 | 41,3 | 372 | 2477 |
| 3x70 sm | 3,4 | 2,4 | 44,8 | 540 | 2914 |
| 3x95 sm | 3,4 | 2,5 | 48,7 | 750 | 3386 |
| 3x120 sm | 3,4 | 2,7 | 52,3 | 942 | 3894 |
| 3x150 sm | 3,4 | 2,7 | 53,5 | 1155 | 4203 |
| 3x185 sm | 3,4 | 2,8 | 58,4 | 1455 | 4908 |
| 3x240 sm | 3,4 | 3 | 64,7 | 1914 | 5887 |

CABLURI DE SEMNALIZARE CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC, ECRANATE SAU NEECRANATE,  ARMATE SAU NEARMATE PENTRU TENSIUNEA DE 0,6/1kV

Simbol: CSYY           CSYAbY           CSYY – F          CSYAbY - F

CSYEY        CSYEAbY        CSYEY – F        CSYEAbY - F

Tensiune:  0,6/1 kV

Standard:  SR CEI 60502

Utilizare: Pentru transportul si distributia energiei electrice in instalatii  fixe.

Constructie:

Conductoare de cupru  rotund unifilare ( clasa 1)  conf. SR CEI 60228

Izolatie din PVC

Invelis comun din cauciuc nevulcanizat sau benzi PVC

Ecran din banda de aluminiu (numai pentru cablurile ecranate)

Fir de cupru cos. pentru continuitatea ecranului (numai pentru cablurile ecranate)

Manta interioara din PVC ( numai pentru cablurile armate )

Armatura din benzi de otel ( numai pentru cablurile armate)

Manta exterioara din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: Uo/U= 0,6/1kV

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare (pe manta): -300C in timpul exploatarii

+50C la instalare

Incercarea la tensiune: 3,5kV, 50Hz, timp de 5 minute.

Cablurile care au litera –F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii ( conf. SR CEI 60332-3 categoria C).

### -2-

### CSYY

| Nr. Cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol. Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam Ext. Val. Inf. mm | Greut. Cu Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 x 1 | 0,8 | 1,8 | 10,7 | 18 | 155 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 12 | 27 | 172 |
| 4 | 0.8 | 1.8 | 12 | 36 | 199 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 44 | 223 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 12,6 | 62 | 219 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 80 | 270 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 15,8 | 106 | 332 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 16,5 | 124 | 371 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 17,2 | 141 | 410 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 18 | 168 | 466 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 19 | 185 | 508 |
| 24 | 0,8 | 1,8 | 21 | 212 | 574 |
| 27 | 0,8 | 1,8 | 21,2 | 238 | 627 |
| 30 | 0,8 | 1,8 | 21,9 | 264 | 681 |
| 33 | 0,8 | 1,8 | 22,6 | 291 | 737 |
| 37 | 0,8 | 1,8 | 23,5 | 326 | 809 |
| 42 | 0,8 | 1,8 | 25,3 | 370 | 908 |
| 48 | 0,8 | 1,8 | 27 | 423 | 1017 |
| 52 | 0,8 | 1,9 | 27,5 | 458 | 1100 |
| 56 | 0,8 | 1,9 | 28,3 | 493 | 1172 |
| 61 | 0,8 | 1,9 | 29,1 | 537 | 1261 |
| 2 x 1,5 | 0,8 | 1,8 | 11,2 | 27 | 178 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 11,7 | 40 | 200 |
| 4 | 0,8 | 1,8 | 12,6 | 54 | 233 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 13,3 | 67 | 264 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 13,4 | 93 | 265 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 15,4 | 120 | 329 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 16,8 | 160 | 408 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 17,6 | 186 | 459 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 18,4 | 213 | 517 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 19,3 | 253 | 584 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 20,3 | 280 | 636 |
| 24 | 0,8 | 1,8 | 22,8 | 320 | 721 |
| 27 | 0,8 | 1.8 | 22,8 | 359 | 791 |
| 30 | 0,8 | 1,8 | 23,6 | 399 | 862 |
| 33 | 0,8 | 1,8 | 24,4 | 439 | 935 |
| 37 | 0,8 | 1,8 | 25,3 | 492 | 1033 |

#### -3-

#### CSYY

| Nr. Cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol. Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam Ext. Val. Inf. mm | Greut. Cu Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 x 1,5 | 0,8 | 1,9 | 27,5 | 559 | 1170 |
| 48 | 0,8 | 1,9 | 29 | 639 | 1314 |
| 52 | 0,8 | 1,9 | 29,7 | 693 | 1408 |
| 56 | 0,8 | 2 | 30,8 | 745 | 1524 |
| 61 | 0,8 | 2 | 31,7 | 811 | 1633 |
| 2 x 2,5 | 0,8 | 1,8 | 12 | 44 | 216 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 67 | 248 |
| 4 | 0,8 | 1,8 | 13,6 | 89 | 293 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 14,3 | 111 | 335 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 14,6 | 155 | 350 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 16,8 | 199 | 436 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 266 | 549 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 19.4 | 310 | 621 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 20,3 | 354 | 701 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 21,3 | 421 | 800 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 22,4 | 465 | 875 |
| 24 | 0,8 | 1,8 | 24,7 | 531 | 994 |
| 27 | 0,8 | 1,8 | 25,3 | 597 | 1094 |
| 30 | 0,8 | 1,8 | 26,1 | 664 | 1198 |
| 33 | 0,8 | 1,8 | 27,1 | 730 | 1313 |
| 37 | 0,8 | 1,9 | 28,3 | 819 | 1453 |
| 2 x 4 | 1 | 1,8 | 13,7 | 69 | 294 |
| 3 | 1 | 1,8 | 14,4 | 104 | 342 |
| 4 | 1 | 1,8 | 15,8 | 142 | 409 |
| 5 | 1 | 1,8 | 16,7 | 177 | 467 |
| 7 | 1 | 1,8 | 17,2 | 242 | 503 |
| 9 | 1 | 1,8 | 20 | 311 | 632 |
| 12 | 1 | 1,8 | 22 | 414 | 802 |
| 2 x 6 | 1 | 1,8 | 14,8 | 106 | 361 |
| 3 | 1 | 1,8 | 15,5 | 159 | 421 |
| 4 | 1 | 1,8 | 17 | 212 | 515 |
| 5 | 1 | 1,8 | 18 | 265 | 594 |
| 7 | 1 | 1,8 | 18,7 | 371 | 664 |

-4-

### CSYEY

| Nr. Cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol. Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam Ext. Val. Inf. mm | Greut. Cu Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 x 1 | 0,8 | 1,8 | 11 | 18 | 136 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 11,2 | 27 | 158 |
| 4 | 0.8 | 1.8 | 12,1 | 36 | 185 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 12,7 | 44 | 209 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 62 | 251 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 15,3 | 80 | 306 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 16,7 | 106 | 372 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 17,4 | 124 | 413 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 18,1 | 141 | 454 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 19 | 168 | 513 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 19,8 | 185 | 556 |
| 24 | 0,8 | 1,8 | 21,6 | 212 | 628 |
| 27 | 0,8 | 1,8 | 22,1 | 238 | 681 |
| 30 | 0,8 | 1,8 | 22,8 | 264 | 738 |
| 33 | 0,8 | 1,8 | 23,5 | 291 | 795 |
| 37 | 0,8 | 1,8 | 24,4 | 326 | 870 |
| 42 | 0,8 | 1,8 | 26,2 | 370 | 973 |
| 48 | 0,8 | 1,8 | 27,7 | 423 | 1098 |
| 52 | 0,8 | 1,9 | 28,4 | 458 | 1171 |
| 56 | 0,8 | 1,9 | 29,2 | 493 | 1245 |
| 61 | 0,8 | 1,9 | 30 | 537 | 1336 |
| 2 x 1,5 | 0,8 | 1,8 | 11,3 | 27 | 154 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 11,8 | 40 | 181 |
| 4 | 0,8 | 1,8 | 12,7 | 54 | 215 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 13,4 | 67 | 245 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 14,3 | 93 | 299 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 16,3 | 120 | 368 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 17,7 | 160 | 451 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 19,3 | 186 | 514 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 19,5 | 213 | 558 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 20,2 | 253 | 633 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 22 | 280 | 699 |
| 24 | 0,8 | 1,8 | 23,2 | 320 | 779 |
| 27 | 0,8 | 1.8 | 23,7 | 359 | 849 |
| 30 | 0,8 | 1,8 | 24,5 | 399 | 923 |
| 33 | 0,8 | 1,8 | 25,3 | 439 | 999 |
| 37 | 0,8 | 1,8 | 26,2 | 492 | 1095 |

-5-

CSYEY

| Nr. Cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol. Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam Ext. Val. Inf. mm | Greut. Cu Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 x 1,5 | 0,8 | 1,9 | 28,4 | 559 | 1241 |
| 48 | 0,8 | 1,9 | 30 | 639 | 1389 |
| 52 | 0,8 | 2 | 30,8 | 693 | 1499 |
| 56 | 0,8 | 2 | 31,7 | 745 | 1596 |
| 61 | 0,8 | 2 | 32,6 | 811 | 1714 |
| 2 x 2,5 | 0,8 | 1,8 | 12,1 | 44 | 185 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 12,6 | 67 | 224 |
| 4 | 0,8 | 1,8 | 13,7 | 89 | 269 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 111 | 311 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 15,5 | 155 | 387 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 17,7 | 199 | 480 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 19,4 | 266 | 597 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 20,3 | 310 | 671 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 21,2 | 354 | 747 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 22,2 | 421 | 855 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 23,3 | 465 | 933 |
| 24 | 0,8 | 1,8 | 25,6 | 531 | 1057 |
| 27 | 0,8 | 1,8 | 26,1 | 597 | 1159 |
| 30 | 0,8 | 1,8 | 27 | 664 | 1266 |
| 33 | 0,8 | 1,9 | 28,2 | 730 | 1386 |
| 37 | 0,8 | 1,9 | 29,2 | 819 | 1526 |
| 2 x 4 | 1 | 1,8 | 13,8 | 69 | 244 |
| 3 | 1 | 1,8 | 14,5 | 104 | 302 |
| 4 | 1 | 1,8 | 15,9 | 142 | 369 |
| 5 | 1 | 1,8 | 16,8 | 177 | 431 |
| 7 | 1 | 1,8 | 18,1 | 242 | 547 |
| 9 | 1 | 1,8 | 21 | 311 | 683 |
| 12 | 1 | 1,8 | 23 | 414 | 859 |
| 2 x 6 | 1 | 1,8 | 14,8 | 106 | 297 |
| 3 | 1 | 1,8 | 15,6 | 159 | 379 |
| 4 | 1 | 1,8 | 17,1 | 212 | 469 |
| 5 | 1 | 1,8 | 18,2 | 265 | 553 |
| 7 | 1 | 1,8 | 19,6 | 371 | 712 |

-6-

###### CSYAbY

| Nr. Cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol. Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam Ext. Val. Inf. mm | Greut. Cu Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 x 1 | 0,8 | 1,8 | 13,1 | 18 | 268 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 27 | 291 |
| 4 | 0.8 | 1.8 | 14,4 | 36 | 327 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 15 | 44 | 357 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 15 | 62 | 354 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 16,8 | 80 | 424 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 18,2 | 106 | 500 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 18.9 | 124 | 547 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 20 | 141 | 597 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 20,4 | 168 | 660 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 21,7 | 185 | 733 |
| 24 | 0,8 | 1,8 | 23,6 | 212 | 821 |
| 27 | 0,8 | 1,8 | 24 | 238 | 878 |
| 30 | 0,8 | 1,8 | 24,7 | 264 | 942 |
| 33 | 0,8 | 1,8 | 25,4 | 291 | 1006 |
| 37 | 0,8 | 1,8 | 26,3 | 326 | 1088 |
| 42 | 0,8 | 1,9 | 28,3 | 370 | 1221 |
| 48 | 0,8 | 1,9 | 29,6 | 423 | 1347 |
| 52 | 0,8 | 2 | 30,5 | 458 | 1440 |
| 56 | 0,8 | 2 | 31.3 | 493 | 1522 |
| 61 | 0,8 | 2 | 32,5 | 537 | 1652 |
| 2 x 1,5 | 0,8 | 1,8 | 13,6 | 27 | 297 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 14 | 40 | 325 |
| 4 | 0,8 | 1,8 | 15 | 54 | 368 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 15,7 | 67 | 406 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 15,8 | 93 | 408 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 17,8 | 120 | 494 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 19,2 | 160 | 588 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 20 | 186 | 647 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 21 | 213 | 708 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 22,1 | 253 | 814 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 23 | 280 | 874 |
| 24 | 0,8 | 1,8 | 25,1 | 320 | 987 |
| 27 | 0,8 | 1.8 | 26 | 359 | 1061 |
| 30 | 0,8 | 1,8 | 26,4 | 399 | 1143 |
| 33 | 0,8 | 1,8 | 27,2 | 439 | 1225 |
| 37 | 0,8 | 1,9 | 28,3 | 492 | 1343 |

-7-

###### CSYAbY

| Nr. Cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol. Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam Ext. Val. Inf. mm | Greut. Cu Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 x 1,5 | 0,8 | 2 | 30,5 | 559 | 1509 |
| 48 | 0,8 | 2 | 32,3 | 639 | 1704 |
| 52 | 0,8 | 2 | 33,1 | 693 | 1808 |
| 56 | 0,8 | 2,1 | 34,2 | 745 | 1930 |
| 61 | 0,8 | 2,1 | 36,2 | 811 | 2396 |
| 2 x 2,5 | 0,8 | 1,8 | 14,4 | 44 | 343 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 14,9 | 67 | 382 |
| 4 | 0,8 | 1,8 | 16 | 89 | 439 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 16,8 | 111 | 489 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 17 | 155 | 506 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 19,2 | 199 | 617 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 20,9 | 266 | 747 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 22,14 | 310 | 852 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 23,1 | 354 | 936 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 24,1 | 421 | 1054 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 25,2 | 465 | 1142 |
| 24 | 0,8 | 1,9 | 27,7 | 531 | 1300 |
| 27 | 0,8 | 1,9 | 28,2 | 597 | 1407 |
| 30 | 0,8 | 1,9 | 29,1 | 664 | 1522 |
| 33 | 0,8 | 1,9 | 30,1 | 730 | 1638 |
| 37 | 0,8 | 2 | 31,3 | 819 | 1803 |
| 2 x 4 | 1 | 1,8 | 16,2 | 69 | 441 |
| 3 | 1 | 1,8 | 16,8 | 104 | 496 |
| 4 | 1 | 1,8 | 18,2 | 142 | 577 |
| 5 | 1 | 1,8 | 19,1 | 177 | 650 |
| 7 | 1 | 1,8 | 19,6 | 242 | 687 |
| 9 | 1 | 1,8 | 22,9 | 311 | 870 |
| 12 | 1 | 1,8 | 25 | 414 | 1065 |
| 2 x 6 | 1 | 1,8 | 17,1 | 106 | 513 |
| 3 | 1 | 1,8 | 17,9 | 159 | 589 |
| 4 | 1 | 1,8 | 19,4 | 212 | 694 |
| 5 | 1 | 1,8 | 20,5 | 265 | 815 |
| 7 | 1 | 1,8 | 21,5 | 371 | 887 |

-8-

#### CSYEAbY

| Nr. Cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol. Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam Ext. Val. Inf. mm | Greut. Cu Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 x 1 | 0,8 | 1,8 | 13,1 | 18 | 251 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 13,6 | 27 | 277 |
| 4 | 0.8 | 1.8 | 14,5 | 36 | 314 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 15,1 | 44 | 344 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 15,9 | 62 | 395 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 17,7 | 80 | 470 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 19 | 106 | 550 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 19,7 | 124 | 598 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 20,5 | 141 | 648 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 21,7 | 168 | 738 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 22,6 | 185 | 791 |
| 24 | 0,8 | 1,8 | 24,4 | 212 | 885 |
| 27 | 0,8 | 1,8 | 25 | 238 | 944 |
| 30 | 0,8 | 1,8 | 25,6 | 264 | 1008 |
| 33 | 0,8 | 1,8 | 26,3 | 291 | 1075 |
| 37 | 0,8 | 1,8 | 27,1 | 326 | 1159 |
| 42 | 0,8 | 1,9 | 29,2 | 370 | 1297 |
| 48 | 0,8 | 2 | 30,7 | 423 | 1441 |
| 52 | 0,8 | 2 | 31,5 | 458 | 1528 |
| 56 | 0,8 | 2 | 31.6 | 493 | 1638 |
| 61 | 0,8 | 2 | 33,4 | 537 | 1729 |
| 2 x 1,5 | 0,8 | 1,8 | 13,7 | 27 | 274 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 14,2 | 40 | 307 |
| 4 | 0,8 | 1,8 | 15,1 | 54 | 351 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 15,8 | 67 | 388 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 16,7 | 93 | 452 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 18,9 | 120 | 542 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 20,1 | 160 | 641 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 21 | 186 | 703 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 22,1 | 213 | 787 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 23 | 253 | 874 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 24 | 280 | 941 |
| 24 | 0,8 | 1,8 | 26 | 320 | 1055 |
| 27 | 0,8 | 1.8 | 26,5 | 359 | 1131 |
| 30 | 0,8 | 1,9 | 27,4 | 399 | 1226 |
| 33 | 0,8 | 1,9 | 28,3 | 439 | 1312 |
| 37 | 0,8 | 1,9 | 29,2 | 492 | 1420 |

-9-

###### CSYEAbY

| Nr. Cond. x Sect. Cond. Nr x mm2 | Gros. Izol. Val. Nom. mm | Gros. Manta Val. Nom. mm | Diam Ext. Val. Inf. mm | Greut. Cu Val. Aprox. Kg/Km | Greut. Cablu Val aprox. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 x 1,5 | 0,8 | 2 | 31,4 | 559 | 1591 |
| 48 | 0,8 | 2 | 33,3 | 639 | 1781 |
| 52 | 0,8 | 2,1 | 34,2 | 693 | 1913 |
| 56 | 0,8 | 2,2 | 36,4 | 745 | 2375 |
| 61 | 0,8 | 2,2 | 37,3 | 811 | 2516 |
| 2 x 2,5 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 44 | 314 |
| 3 | 0,8 | 1,8 | 15 | 67 | 359 |
| 4 | 0,8 | 1,8 | 16,1 | 89 | 416 |
| 5 | 0,8 | 1,8 | 16,9 | 111 | 470 |
| 7 | 0,8 | 1,8 | 17,9 | 155 | 553 |
| 9 | 0,8 | 1,8 | 20,1 | 199 | 670 |
| 12 | 0,8 | 1,8 | 22,2 | 266 | 827 |
| 14 | 0,8 | 1,8 | 23,1 | 310 | 913 |
| 16 | 0,8 | 1,8 | 24 | 354 | 999 |
| 19 | 0,8 | 1,8 | 25 | 421 | 1119 |
| 21 | 0,8 | 1,8 | 26,2 | 465 | 1210 |
| 24 | 0,8 | 1,9 | 29 | 531 | 1375 |
| 27 | 0,8 | 1,9 | 29,2 | 597 | 1483 |
| 30 | 0,8 | 1,9 | 30 | 664 | 1600 |
| 33 | 0,8 | 2 | 31,2 | 730 | 1734 |
| 37 | 0,8 | 2 | 32,2 | 819 | 1887 |
| 2 x 4 | 1 | 1,8 | 16,2 | 69 | 392 |
| 3 | 1 | 1,8 | 16,9 | 104 | 457 |
| 4 | 1 | 1,8 | 18,3 | 142 | 539 |
| 5 | 1 | 1,8 | 19,2 | 177 | 612 |
| 7 | 1 | 1,8 | 20,5 | 242 | 740 |
| 9 | 1 | 1,8 | 23,7 | 311 | 932 |
| 12 | 1 | 1,8 | 25,9 | 414 | 1155 |
| 2 x 6 | 1 | 1,8 | 17,2 | 106 | 457 |
| 3 | 1 | 1,8 | 18 | 159 | 545 |
| 4 | 1 | 1,8 | 19,5 | 212 | 652 |
| 5 | 1 | 1,8 | 21 | 265 | 769 |
| 7 | 1 | 1,8 | 22,4 | 371 | 945 |

CABLURI FLEXIBILE CU MANTA DE PVC PENTRU UTILIZARI NORMALE,TENSIUNE 300/500V

Simbol:     MYYM (similar H05VV-F )

Tensiune:   300/500 V

Standard: SR CEI 60227-5

Utilizare: In instalatii electrice mobile, pentru aparatura de uz casnic cu o solicitare mecanica medie.

Constructie:

Conductoare de cupru flexibile clasa 5 conf. SR CEI 60228

Izolatie din PVC

Manta din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: Uo/U= 300/500V

Temperatura maxima de utilizare (la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare (pe manta): -100C in timpul exploatarii

Incercarea la tensiune: 2000V, 50Hz, timp de 5 minute

T

| Nr. x Sect. Cond. | Gros. Izolat. Val. Nom. | Gros. Mantalei Val. Nom. | Dimensiuni Exterioare | Rezist. de izolatie la 700C Val. Min. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min. | Max. |  |
| Nr. x mm2 | mm | mm | mm | mm | M( Km |
| 2x0,75 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 | 0,011 |
| 2x1 | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 7,5 | 0,010 |
| 2x1,5 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 | 0,010 |
| 2x2,5 | 0,8 | 1 | 8,4 | 10,6 | 0,009 |
| 2x4 | 0,8 | 1,1 | 9,7 | 12,1 | 0,007 |
| 3x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6 | 7,6 | 0,011 |
| 3x1 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 8 | 0,010 |
| 3x1,5 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 | 0,010 |
| 3x2,5 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 | 0,009 |
| 3x4 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 | 0,007 |
| 4x0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 | 0,011 |
| 4x1 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9 | 0,010 |
| 4x1,5 | 0,7 | 1 | 8,4 | 10,5 | 0,010 |
| 4x2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 | 0,009 |
| 4x4 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 14,3 | 0,007 |
| 5x0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 | 0,011 |
| 5x1 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 9,8 | 0,010 |
| 5x1,5 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 | 0,010 |
| 5x2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 | 0,009 |
| 5x4 | 0,8 | 1,4 | 13,0 | 16,1 | 0,007 |

CONDUCTOR  RIGID DIN CUPRU CU IZOLATIE DIN PVC, FARA MANTA, PENTRU UTILIZARI GENERALE

450/750V

Simbol:   FY (similar H07V-U, H07V-R )

Tensiune: 450/750 V

Standard: SR CEI 60227-3

Utilizare: In instalatii fixe, pentru conexiuni de interior, montate in tuburi de protectie

Constructie:

Conductor de cupru rotund masiv (clasa 1) sau multifilar (clasa 2) conf.

SR CEI 60228

Izolatie din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala:  Uo/U= 450/750 V

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare: -300C in timpul exploatarii

+50C  la instalare

Incercare la tensiune: 2500V, 50Hz, timp de 5 minute, in apa.

FY

| Cross sectional area | Mean overall dimens. Upper limit | Approx. weight of cable | Minimum insulation resistance at 700C | Max. conductor resistance at 200C | Continous current carrying capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm2 | mm | Kg/Km | M(Km | ( / Km | A |
| 1.5* | 3.2 | 20 | 0,011 | 12.1 | 16 |
| 1.5 | 3.3 | 22 | 0,010 | 12.1 | 16 |
| 2.5* | 3.9 | 32 | 0,010 | 7.41 | 21 |
| 2.5 | 4.0 | 33 | 0,009 | 7.41 | 21 |
| 4* | 4.4 | 47 | 0,0085 | 4.61 | 27 |
| 4 | 4.6 | 48 | 0,0077 | 4.61 | 27 |
| 6* | 5.0 | 67 | 0,007 | 3.08 | 35 |
| 6 | 5.2 | 67 | 0,0065 | 3.08 | 35 |
| 10* | 6.4 | 110 | 0,007 | 1.83 | 48 |
| 10 | 6.7 | 112 | 0,0065 | 1.83 | 48 |
| 16 | 7.8 | 166 | 0,005 | 1.15 | 65 |
| 25 | 9.7 | 263 | 0,005 | 0.727 | 88 |
| 35 | 1.9 | 354 | 0,0043 | 0.524 | 110 |
| 50 | 12.8 | 482 | 0,0043 | 0.387 | 140 |
| 70 | 14.6 | 680 | 0,0035 | 0.268 | 175 |
| 95 | 17.1 | 938 | 0,0035 | 0.193 | 210 |
| 120 | 18.8 | 1163 | 0,0032 | 0.153 | 250 |
| 150 | 20.9 | 1433 | 0,0032 | 0.124 | 415 |
| 185 | 23.3 | 1797 | 0,0032 | 0.0991 | 475 |
| 240 | 26.6 | 2360 | 0,0032 | 0.0754 | 560 |
| 300 | 29.6 | 2935 | 0,0030 | 0.0601 | 645 |

* Clasa 1 pentru cond. masive

Clasa 2 pentru cond. multifilare

CONDUCTOR  RIGID DIN ALUMINIU CU IZOLATIE DIN PVC, FARA MANTA, PENTRU UTILIZARI GENERALE

450/750V

Simbol:   AFY

Tensiune: 450/750V

Standard: STAS 6865-89

Utilizare: In instalatii fixe, pentru conexiuni de interior, montate in tuburi de protectie

Constructie:

Conductor de aluminiu rotund masiv (clasa 1) sau multifilar (clasa 2) conf.

SR CEI 60228

Izolatie din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala:  Uo/U= 450/750 V

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare: -300C in timpul exploatarii

+50C  la instalare

Incercare la tensiune: 2500V, 50Hz, timp de 15 minute, in apa.

AFY

| Cross sectional area mm2 | Class of cond. according to SR CEI 60228 | Insulated thickness mm | Mean overall dimens. Upper limits mm | Minimum insulation resistance at 600C MΏKm | Approx. Al weight Kg/Km | Approx. weight of cables Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 1 | 0.7 | 3,5 | 0,009 | 6,8 | 15 |
| 4 | 1 | 0,8 | 4,2 | 0,008 | 11,3 | 23 |
| 6 | 1 | 0,8 | 4,7 | 0,008 | 17 | 30 |
| 10 | 1 | 1 | 6 | 0,007 | 27,5 | 49 |
| 16 | 1 | 1 | 6,9 | 0,006 | 45 | 71 |
| 16 | 2 | 1 | 7,5 | 0,006 | 43 | 77 |
| 25 | 2 | 1,2 | 9.3 | 0,005 | 67 | 106 |
| 35 | 2 | 1,2 | 10,5 | 0,004 | 91 | 137 |
| 50 | 2 | 1,4 | 12,5 | 0,004 | 124 | 186 |
| 70 | 2 | 1,4 | 14,5 | 0,004 | 180 | 253 |
| 95 | 2 | 1,6 | 17 | 0,004 | 250 | 347 |
| 120 | 2 | 1,6 | 18,5 | 0,004 | 314 | 422 |
| 150 | 2 | 1,8 | 20,5 | 0,004 | 385 | 521 |
| 185 | 2 | 2 | 22,6 | 0,004 | 485 | 653 |
| 240 | 2 | 2,2 | 26 | 0,003 | 638 | 850 |
| 300 | 2 | 2,4 | 28,5 | 0,003 | 800 | 1066 |

CONDUCTOR  FLEXIBIL DIN CUPRU CU IZOLATIE DIN PVC, FARA MANTA, PENTRU UTILIZARI GENERALE

450/750V

Simbol:   MYf (similar H07V-K )

Standard: SR CEI 60227-3

Utilizare: In instalatii fixe sau mobile, pentru conexiuni de interior, unde se cere o flexibilitate marita.

Constructie:

Conductor de cupru  flexibil (clasa 5) conf.SR CEI 60228

Izolatie din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala:  Uo/U= 450/750 V

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului): +700C

Temperatura minima de utilizare: -300C in timpul exploatarii

+50C  la instalare

Incercare la tensiune: 2500V, 50Hz, timp de 5 minute, in apa.

MYf

| Cross sectional area mm2 | Insulated thickness mm | Mean overall dimens. Upper limit mm | Minimum insulation resistance at 700C MΏKm | Approx. copper weight Kg/Km | Approx. weight of cables Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 0,7 | 3 | 0,011 | 6,2 | 13 |
| 1 | 0,7 | 3,2 | 0,010 | 8,2 | 15 |
| 1,5 | 0,7 | 3,4 | 0,010 | 12 | 20 |
| 2,5 | 0,8 | 4,1 | 0,009 | 20,4 | 32 |
| 4 | 0,8 | 4,8 | 0,008 | 32,3 | 46 |
| 6 | 0,8 | 5,3 | 0,006 | 48,5 | 66 |
| 10 | 1 | 6,8 | 0,0056 | 85,1 | 111 |
| 16 | 1 | 8,1 | 0,0046 | 135 | 169 |
| 25 | 1,2 | 10,2 | 0,0044 | 209 | 260 |
| 35 | 1,2 | 11,7 | 0,0038 | 294 | 352 |
| 50 | 1,4 | 13,9 | 0,0037 | 422 | 503 |
| 70 | 1,4 | 16 | 0,0032 | 598 | 692 |
| 95 | 1,6 | 18,2 | 0,0032 | 790 | 912 |
| 120 | 1,6 | 20,2 | 0,0029 | 1020 | 1163 |
| 150 | 1,8 | 22,5 | 0,0029 | 1274 | 1449 |
| 185 | 2 | 24,9 | 0,0029 | 1565 | 1788 |
| 240 | 2,2 | 28,4 | 0,0028 | 2071 | 2347 |

CABLURI DE ENERGIE CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC PENTRU TENSIUNE NOMINALA  0,6/1 kV

Simbol:     J1VV-U; J1VV-R; J1VV-S

Tensiune: 0,6/1 kV

Standard: ELOT 843

Utilizare: Distributia energiei electrice in instalatii fixe.

Constructie:

Conductor de cupru – clasa 1(masive) pentru varianta –U,

sau clasa 2 (multifilare) pentru varianta –R si -S

Izolatie din PVC

Invelis comun din cauciuc nevulcanizat pentru J1VV-U si J1VV-R si din fire si benzi polipropilenice pentru J1VV-S

Manta exterioara din PVC

Caracteristici Tehnice

Tensiunea nominala: Uo/U = 0,6/1 kV

Temperatura maxima de utilizare (la nivelul conductorului) : +700C

Temperatura minima de utilizare : -330C in timpul exploatarii

+ 50C la instalare

Incercarea  la tensiune: 3500 V, 50Hz, timp de 15 min.

- 2 -

| Dimensiune | Diam. ext. Val. aprox. | Greutate cablu Val. aprox. | Rezist. electrica la 200C Val. max. | Incarcare in current Val. max. Pamant Aer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. x mm2 | mm | Kg/Km | (/Km | A | A |
| 1x1.5 | 6 | 54 | 12.1 | 35 | 25 |
| 1x2.5 | 6.5 | 63 | 7.41 | 48 | 34 |
| 1x4 | 7.5 | 90 | 4.61 | 62 | 43 |
| 1x6 | 8 | 115 | 3.08 | 77 | 55 |
| 1x10 | 9 | 165 | 1.83 | 95 | 75 |
| 1x16 | 10 | 220 | 1.15 | 120 | 100 |
| 1x25 | 11.5 | 330 | 0.727 | 155 | 135 |
| 1x35 | 12.5 | 435 | 0.524 | 185 | 170 |
| 1x50 | 14.5 | 560 | 0.387 | 220 | 205 |
| 1x70 | 16 | 770 | 0.268 | 270 | 260 |
| 1x95 | 18.5 | 1050 | 0.193 | 325 | 320 |
| 1x120 | 20 | 1280 | 0.153 | 370 | 375 |
| 1x150 | 22 | 1580 | 0.124 | 420 | 430 |
| 1x185 | 25 | 1970 | 0.0991 | 470 | 490 |
| 1x240 | 28 | 2560 | 0.0754 | 540 | 590 |
| 1x300 | 30 | 3170 | 0.0601 | 620 | 680 |
| 1x400 | 34 | 4025 | 0.0470 | 720 | 780 |
| 2x1.5 | 11.5 | 175 | 12.1 | 30 | 21 |
| 2x2.5 | 12.5 | 205 | 7.41 | 41 | 29 |
| 2x4 | 14.5 | 285 | 4.61 | 53 | 38 |
| 2x6 | 15.5 | 340 | 3.08 | 66 | 48 |
| 2x10 | 17.5 | 485 | 1.83 | 88 | 66 |
| 2x16 | 19.5 | 650 | 1.15 | 115 | 90 |
| 2x25 | 21 | 930 | 0.727 | 150 | 120 |
| 3x1.5 | 12 | 180 | 12.1 | 27 | 18 |
| 3x2.5 | 13 | 220 | 7.41 | 36 | 25 |
| 3x4 | 15 | 315 | 4.61 | 46 | 34 |
| 3x6 | 16 | 395 | 3.08 | 58 | 44 |
| 3x10 | 18 | 580 | 1.83 | 77 | 60 |
| 3x10+1.5 | 18 | 610 | 1.83 | 77 | 60 |
| 3x16 | 21 | 810 | 1.15 | 100 | 80 |
| 3x25 | 22 | 1200 | 0.727 | 130 | 105 |
| 3x35 | 23 | 1300 | 0.524 | 135 | 130 |

- 3 -

| Dimensiune | Diam. ext. Val. aprox. | Greutate cablu Val. aprox. | Rezist. electrica la 200C Val. max. | Incarcare in current Val. max. Pamant Aer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. x mm2 | mm | Kg/Km | (/Km | A | A |
| 3x50 | 26 | 1700 | 0.387 | 185 | 160 |
| 3x70 | 29 | 2350 | 0.268 | 230 | 200 |
| 3x95 | 33 | 3250 | 0.193 | 275 | 245 |
| 3x120 | 36 | 3900 | 0.153 | 315 | 285 |
| 3x150 | 40 | 4850 | 0.124 | 355 | 325 |
| 3x185 | 45 | 6000 | 0.0991 | 400 | 370 |
| 3x240 | 50 | 7900 | 0.0754 | 465 | 435 |
| 4x1.5 | 13 | 210 | 12.1 | 27 | 18 |
| 4x2.5 | 14 | 260 | 7.41 | 36 | 25 |
| 4x4 | 16 | 380 | 4.61 | 46 | 34 |
| 4x6 | 18 | 480 | 3.08 | 58 | 44 |
| 4x10 | 20 | 700 | 1.83 | 77 | 60 |
| 4x16 | 23 | 1030 | 1.15 | 100 | 80 |
| 4x25 | 24 | 1500 | 0.727 | 130 | 105 |
| 4x35 | 26 | 1700 | 0.524 | 155 | 130 |
| 3x25+16 | 25 | 1400 | 0.727/1.15 | 130 | 105 |
| 3x35+16 | 27 | 1500 | 0.524/1.15 | 155 | 130 |
| 3x50+25 | 28 | 2050 | 0.387/0.727 | 185 | 160 |
| 3x70+35 | 32 | 2750 | 0.268/0.524 | 230 | 200 |
| 3x95+50 | 36 | 3750 | 0.193/0.387 | 275 | 245 |
| 3x120+70 | 40 | 4700 | 0.153/0.268 | 315 | 285 |
| 3x150+70 | 44 | 5650 | 0.124/0.268 | 355 | 325 |
| 3x185+95 | 48 | 7100 | 0.0991/0.193 | 400 | 370 |
| 3x240+120 | 54 | 9200 | 0.0754/0.153 | 460 | 435 |
| 5x1.5 | 14 | 240 | 12.1 | 27 | 18 |
| 5x2.5 | 15 | 315 | 7.41 | 36 | 25 |
| 5x4 | 18 | 450 | 4.61 | 46 | 34 |
| 5x6 | 19 | 600 | 3.08 | 58 | 44 |
| 5x10 | 22 | 860 | 1.83 | 77 | 60 |
| 5x10+1.5 | 22 | 890 | 1.83 | 77 | 60 |
| 5x16 | 25 | 1200 | 1.15 | 100 | 80 |
| 5x16+1.5 | 25 | 1230 | 1.15 | 100 | 80 |
| 5x25 | 29 | 1800 | 0.727 | 130 | 105 |
| 5x25+2.5 | 29 | 1840 | 0.727 | 130 | 105 |

CABLURI DE ENERGIE PENTRU TENSIUNEA DE 0,6/1 kV, CU CONDUCTOARE DE CUPRU CU IZOLATIE DIN XLPE SI MANTA DIN PVC

# Simbol:      U-1000 R2V ( U-1000 R02V si U-1000 R12V )

Standard:   NF C 32-321 ( are la baza IEC 60502 )

Utilizare:   Transportul si distributia energiei electrice in instalatii fixe .

Constructie:

Conductoare de cupru rotund masive sau cablate

Izolatie din XLPE

Umplutura peste conductoarele infuniate ( numai pentru varianta

U-1000 R02V)

Manta exterioara de PVC ( pentru cablurile tip U-1000 R12V mantaua umple si golurile dintre  conductoare)

Caracteristici Tehnice:

Tensiunea nominala: U0/U = 0,6/1 kV

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului):  +900C

Incercarea la tensiune :  3,5kV, 50Hz timp de 5 min.

CABLURI DE ENERGIE PENTRU TENSIUNEA DE 0,6/1 kV CU IZOLATIE DIN XLPE, ARMATURA DIN SARME DE OTEL ZINCATE SI MANTA EXTERIOARA DIN PVC

## Simbol:   XLPE/PVC/SWA/PVC

Standard: BS 5467: 1997

Utilizare: Transportul si distributia energiei electrice in instalatii fixe.

#### Constructie

Conductoare de cupru rotunde sau sector clasa 1(masive) sau 2 (multifilare)

Izolatie din XLPE

Manta interioara de PVC

Armatura din sarme rotunde de otel zincate

##### Manta exterioara de PVC

### Caracteristici  Tehnice

Tensiunea nominala: U0/U = 0,6/1 kV

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului):  +900C

Temperatura minima de utilizare:   -330C in timpul exploatarii

+50C  la instalare

Incercarea la tensiune :  3,5kV, 50Hz timp de 5 min.

CABLURI DE ENERGIE PENTRU TENSIUNEA DE 0,6/1 kV CU IZOLATIE DIN  PVC, ARMATURA DIN SARME DE OTEL ZINCATE SI MANTA EXTERIOARA DIN  PVC

## Simbol:   PVC/PVC/SWA/PVC

Standard: BS 6346: 1997

Utilizare: Transportul si distributia energiei electrice in instalatii fixe.

#### Constructie

Conductoare de cupru rotunde sau sector clasa 1(masive) sau 2 (multifilare)

Izolatie din  PVC

Manta interioara de PVC

Armatura din sarme rotunde de otel zincate

##### Manta exterioara de PVC

### Caracteristici  Tehnice

Tensiunea nominala: U0/U = 0,6/1 kV

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului):  +700C

Temperatura minima de utilizare:   -330C in timpul exploatarii

+50C  la instalare

Incercarea la tensiune :  3,5kV, 50Hz timp de 5 min.

CONDUCTOARE IZOLATE CU XLPE ASAMBLATE IN FASCICOLE (TORSADATE) PENTRU RETELE AERIENE DE TENSIUNI NOMINALE 0,6/1 kV

## Simbol:   T2XIF

Standard: NF C 33-209:1988

Utilizare: Pentru distributia energiei electrice in instalatii aeriene (sisteme monofazate sau trifazate ), pentru alimentarea abonatilor casnici sau iluminat public

#### Constructie

### Conductoare de faza din aluminiu cu izolatie XLPE rezistenta la intemperii

Conductor de nul purtator din aliaj de aluminiu ( ALMELEC) cu izolatie XLPE rezistenta la intemperii

### Caracteristici  Tehnice

Tensiunea nominala: U0/U = 0,6/1 kV

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului):  +900C

Incercarea la tensiune :  4 kV, 50Hz timp de 15 min. dupa imersia in apa timp de 1 ora.

-2-

| Natura cond. | Sectiune Cond. | Nr. fire cond. | Rezist. electrica max. la 200C | Diametrul cond. Min. Max. | Gros. Izolatiei Val. nom. | Diam. cond. izolat Min. Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm2 |  | (/Km | mm | mm | mm | mm | mm |
| Faza | 16 | 7 | 1.91 | 4.6 | 5.1 | 1.2 | 7 | 7.8 |
|  | 25 | 7 | 1.2 | 5.8 | 6.3 | 1.4 | 8.6 | 9.4 |
|  | 35 | 7 | 0.868 | 6.8 | 7.3 | 1.6 | 10 | 10.9 |
|  | 50 | 7 | 0.641 | 7.9 | 8.4 | 1.6 | 11.1 | 12 |
|  | 70 | 12 | 0.443 | 9.7 | 10.2 | 1.8 | 13.3 | 14.2 |
| Neutru purtator | 54.6 | 7 | 0.63 | 9.2 | 9.6 | 1.6 | 12.3 | 13 |

CABLURI DE ENERGIE PENTRU TENSIUNEA DE 0,6/1 kV, CU CONDUCTOARE DE CUPRU SAU ALUMINIU CU IZOLATIE DIN XLPE SI MANTA DIN PVC

# Simbol: U-1000 R2V ( U-1000 R02V si U-1000 R12V )-cond. de cupru

U-1000 AR2V ( U-1000AR02V si U-1000 AR12V )- cond. de alum.

Tensiune:   0.6/1 kV

Standard:   NF C 32-321 ( are la baza IEC 60502 )

Utilizare:   Transportul si distributia energiei electrice in instalatii fixe .

Constructie:

Conductoare de cupru rotund masive sau cablate

Izolatie din XLPE

Umplutura peste conductoarele infuniate ( numai pentru varianta U-1000 (A)R02V)

Manta exterioara de PVC ( pentru cablurile tip U-1000 (A)R12V mantaua umple si golurile dintre  conductoare)

Caracteristici  Tehnice:

Tensiunea nominala: U0/U = 0,6/1 kV

Temperatura maxima de utilizare ( la nivelul conductorului):  +900C

Incercarea la tensiune :  3,5kV, 50Hz timp de 5 min.

# POWER CABLES                                 CABLURI DE ENERGIE

XLPE  Insulated                                                        cu izolatie din XLPE,

Aluminum Conductor,                                              conductor de aluminiu,

and PVC or PE Sheath                                             manta de PVC sau PE

- /  20 kV

SR CEI  502 si

SF 5279-2000

Type:

A2XSrY    ;  A2XSr2Y                               Voltage : 12 / 20kV ; 50 Hz

## A2XSrY-B   ; A2XSr2Y – B                                  Tensiune nominala

A2XS(FL)2Y

1      2     3        4   5   6      7                               8

1. Aluminum conductor                                                  1. Conductor de aluminiu

2. Inner- conducting layer                                               2. Strat semiconductor interior

3. XLPE insulation                                                          3. Izolatie din XLPE

4. Outer extruded conducting layer                                 4. Strat semiconductor exterior

5. Swelling tape ( only for B type)                                  5. Banda gonflabila (pt. tipul B)

6. Copper wires screen and                                             6. Ecran din sarma de cupru si

cooper tape                                                                          banda de cupru

7. Tape                                                                             7. Strat separator

8. PVC or PE outer sheath                                               8. Manta ext. din PVC sau PE

# APPLICATION						UTILIZARE

| The cables used for the transmission and | Cablurile sunt destinate distributiei si |
| --- | --- |
| distribution of electric power in fixed | utilizarii energiei electrice in instalatii |
| installations for the rated voltage | fixe, pentru tensiunea nominala |
| U0 / U= 12/20 kV; 50 Hz | U0 / U= 12 / 20 kV; 50Hz |
| TECHNICAL CHARACTERISTICS | CARACTERISTICI TEHNICE |
| Minimum ambient temperature (on sheath): | Temperatura mediului minima |
| - during laying: + 50C | (masurata pe mantaua cablului): |
| - in operation: - 330C | -la montaj: +50C |
|  | -in functiune: - 330C |
| Maximum working temperature permitted on | Temperatura maxima admisibila pe |
| the conductor: +900C | conductor: +900C |
| Maximum short circuit temperature (max.5s ) | Temperatura maxima admisibila in |
| permitted at the conductor: +2500C | regim de scurtcircuit ( max. 5s) |
|  | pe conductor: +2500C |
| Test voltage: 30 kV; 50Hz. for 5min. | Tens. incerc.: 30 kV; 50Hz, 5 min. |
| Partial discharge level: max. 1pC. at 2U0 | Nivel desc. partiale: max. 1pC, la 2 U0 |
| Tg (: max. 40 x 10-4 | Tg (: max. 40 x 10-4 |
| Minimum admitted bending radius: 15 times | Raza minima de curbura admisa: 15 ori |
| outer diameter of the cables. | diametrul exterior al cablului. |
| The cables that has B at the ending of symbol | Cablurile care au pe marcaj litera B, |
| have longitudinally water proof barrier. | sunt cu bariera longitudinala la |
|  | umezeala. |
| PAKING AND DELIVERY | AMBALARE SI LIVRARE |
| The cables are delivered with sealed ends | Cablurile se livreaza cu capetele |
| against moisture on wooden drums specially | protejate impotriva patrunderii umezelii |
| protected for sea and land transportation, in | pe tamburi de lemn protejati adecvat |
| lengths of minimum 50 m. | pentru transportul maritim sau terestru. |
|  | Lungimea minima de livrare: 50 m. |
| GUARANTEE | GARANTIE |
| Cables are guaranteed 36 months after laying | Cablurile se garanteaza 36 luni de la |
| bat not more than 42 months from delivery, | pozare, dar nu mai mult de 42 luni de |
| in the conditions of proper transporting, | la livrare, cu respectarea conditiilor de |
| storing and operation. | transport, depozitare si exploatare. |

| Sectiune nominala conductor mm2 | Sectiune nominala ecran mm2 | Diametrul exterior aproximativ mm | Greutatea aproximativa Total Al A2XsrY A2XSr2Y Kg/Km Kg/Km Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 16 | 28.4 | 131 | 945 | 858 |
| 70 | 16 | 30,1 | 189 | 1058 | 964 |
| 95 | 16 | 31,8 | 261 | 1192 | 1090 |
| 120 | 16 | 33,8 | 330 | 1308 | 1203 |
| 150 | 25 | 35,7 | 405 | 1500 | 1436 |
| 185 | 25 | 38 | 518 | 1670 | 1610 |
| 240 | 25 | 40,6 | 650 | 1930 | 1820 |

CABLURI DE SEMNALIZARE CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC, CU ECRAN DIN SARME DE

ALUMINIU, ARMATE CU BANDA DE OTEL

Simbol:      CSYEAlAbY

Tensiune:     0.6/1 kV

Standard:  SP 5276/2001 + SR CEI 60502:94

## Utilizare:

Pentru instalatii de semnalizare, centralizare si blocare ale cailor ferate, semnalizare incendiu etc.

Constructie:

Conductoare de cupru ( clasa 1 conf. SR CEI 60228 )

Izolatie din PVC

Invelis comun

# Manta din PVC

Ecran din sarme din aluminiu

Armatura din benzi de otel

# Manta exterioara din PVC

## Caracteristici Tehnice

- Tensiunea nominala U0 / U=0,6/ 1 kV

- Gama de sectiuni: 1; 1,5; 2,5 mm2

- Numar de conductoare: 4 la 61 conductoare

- Temperaturi admisibile:

Temperatura cablului ( masurata pe manta)

- la montaj  …………  : min. +50 C

-in exploatare normala  : -30 C pana la +600 C

Temperatura maxima la nivelul conductorului : +700C

- Incercarea la tensiune:  cablurile trebuie sa reziste fara sa strapunga, timp de 5 min., la o tensiune de 3,5 kV.

- Capacitatea electrica de lucru, masurata la 800Hz intre doua conductoare alaturate, trebuie sa fie de maximum 120 nF/Km.

- Factor reductor:  valoarea factorului reductor la 200 V/Km va fi de maximum 0,7.

CABLURI FLEXIBILE CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC

##### SIMBOL:       H03VV-F

TENSIUNE:   300/300 V

STANDARD: HD 21.5 S3:1994

UTILIZARE:  In instalatii electrice mobile, pentru aparatura de uz casnic cu o solicitare mecanica usoara.

CONSTRUCTIE:

##### Conductoare de cupru flexibile clasa 5 conf. HD 383

Izolatie din PVC

Manta exterioara din PVC

| Nr. cond. x Diam. cond. | Gros. Izolatie Val. nom. | Gros. Manta Val. nom. | Diam. ext. Val. max. | Rezistenta electrica Val. max. la 200C | Rezist. de izolatie Val. min. at 700C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr x mm2 | mm | mm | mm | ( / Km | M( Km |
| 2x0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.9 | 39 | 0.012 |
| 2x0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 26 | 0.010 |
| 3x0.5 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 39 | 0.012 |
| 3x0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.7 | 26 | 0.010 |
| 4x0.5 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 39 | 0.012 |
| 4x0.75 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 26 | 0.010 |

CABLURI PLATE CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC

##### SIMBOL:       NYIFY-O sau NYIFY-J

TENSIUNE:   230/400 V

STANDARD: VDE 0250 Partea 201

UTILIZARE:  In instalatii electrice fixe , in interior.

CONSTRUCTIE:

##### Conductoare de cupru clasa 1 conf. VDE 0295

Izolatie din PVC

Manta exterioara din PVC

| Dimensiunea Nr. x mm2 | Dimens. ext. Val. max. mm x mm | Greut. Cablu Val. aprox. Kg/Km | Rezistenta electrica Val. max. la 200C ( / Km |
| --- | --- | --- | --- |
| 2x1.5 | 4.4x12 | 55 | 12.1 |
| 2x2.5 | 5.2x13.5 | 85 | 7.41 |
| 2x4 | 6x15.5 | 125 | 4.61 |
| 3x1.5 | 4.4x19 | 85 | 12.1 |
| 3x2.5 | 5.2x21.5 | 125 | 7.41 |
| 3x4 | 6x25 | 185 | 4.61 |
| 4x1.5 | 4.4x26 | 110 | 12.1 |
| 4x2.5 | 5.2x29.5 | 170 | 7.41 |

CABLURI MINIERE DE SEMNALIZARE   CU CONDUCTOARE DE CUPRU, CU IZOLATIE SI MANTA DIN PVC, ARMATE

##### SIMBOL:        CMTYArY

TENSIUNE:    250/500 V

#### STANDARD:  STR-E  1813/1 – 89

# UTILIZARE

In instalatii electrice subterane din minele de carbuni si la instalatiile din incaperi cu pericol de explozie de gaze, vapori sau praf exploziv

CONSTRUCTIE

Conductoare de cupru

Izolatie din PVC

Invelis comun

# Armatura din sarme rotunde de otel zincate

Manta exterioara din PVC

DATE TEHNICE

Nr. de conductoare: 5 la 37

Sevtiune:   1,5mm2

Domeniul temperaturilor de lucru:  -25 la +400C

Caracteristici electrice: -Rezistenta electrica la 200C, val. max. : 12,1( / Km

- Rezistenta la tensiune: la 2000V, 50Hz, 1 minut

- Rezistenta de izolatie la 200C: min. 100 M( Km

- Capacitatea electrica intre un conductor si ceilalti lagati la armature:

max. 240nF/Km

LIVRARE

Pe tamburi de lemn, in lungimi de min. 200m.

CONDUCTOR DE ALUMINIU CU IZOLATIE DIN PVC REZISTENTA LA INTEMPERII

450 /750 V

Standard: ST 5273/2000

###### Simbol    :  A FY - I

CONSTRUCTIE

1 –Conductor de aluminiu (conf.  SR-CEI 889-93)

2 – Izolatie din PVC (rezistent la intemperii)

UTILIZARE

In instalatii fixe de exterior.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Tensiunea nominala:  U0 / U = 450 / 750 V

-Temperatura minima:

- La montare: + 50C

- in functionare ( pe manta): -300C

-Temperatura maxima in timpul functionarii ( pe conductor): +700C

-Tensiunea de incercare: 2500V, 50 Hz, for  5 minutes

AFY – I

| Sectiunea mm2 | Construc. Cond. conf. SR CEI 889 | Diametrul ext. Val. inf. mm | Greutatea cablului Val. inf. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Clasa 2 | 8 | 75 |
| 16 |  | 9 | 102 |
| 25 |  | 10.5 | 141 |
| 35 |  | 11.5 | 178 |
| 50 |  | 13 | 237 |
| 70 |  | 14.5 | 303 |
| 95 |  | 17.5 | 436 |
| 120 |  | 19 | 522 |
| 150 |  | 22 | 695 |
| 185 |  | 24 | 829 |
| 240 |  | 27 | 1067 |

CABLU DE BRANSAMENT MONOFAZAT

SIMBOL:        CCBYY

TENSIUNE:      1000V

STANDARD:     SF 5210 - 95 (SR CEI 60502)

UTILIZARE:

Pentru conexiuni monofazate.

###### CONSTRUCTIE

Conductor de cupru clasa 2 conf. SR CEI 228

Izolatie PVC

Conductor de cupru concentric

Strat separator

Manta PVC

### CARACTERISTICI TEHNICE

- Tensiunea nominala: pana la 1000 V

- Temperatura minima ( pe manta ):

- la montare:      +50C

- in functionare: -300C

- Temperatura maxima ( pe conductor ): +700C

- Tensiunea de incercare: 2500 V, 50 Hz, timp de 60 secunde.

###### CCBYY

| Nr. cond. x sect. No x mm2 | Gros. izolatie mm | Gros. manta mm | Diam. ext. Val max. mm | Greut. Cupru Val. inf. Kg/Km | Greut. Cablu Val. inf. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 x 6 / 6 | 1.1 | 1,7 | 12,2 | 108,6 | 193 |
| 1 x 10 / 10 | 1,3 | 2 | 14,5 | 181,6 | 304 |
| 1 x 16 / 16 | 1,3 | 2 | 16,8 | 289,7 | 431 |
| 1 x 25 / 25 | 1,3 | 2 | 18,4 | 455,9 | 621 |

CABLU DE BRANSAMENT MONOFAZAT

SIMBOL:        ACCBYY

TENSIUNE:      1000V

STANDARD:     SF 5251 - 99 (SR CEI 60502)

UTILIZARE:

Pentru conexiuni monofazate.

###### CONSTRUCTIE

Conductor de aluminiu clasa 2 conf. SR CEI 228

Izolatie PVC

Conductor de aluminiu concentric

Strat separator

Manta PVC

### CARACTERISTICI TEHNICE

- Tensiunea nominala: pana la 1000 V

- Temperatura minima ( pe manta ):

- la montare:      +50C

- in functionare: -300C

- Temperatura maxima ( pe conductor ): +700C

- Tensiunea de incercare: 2500 V, 50 Hz, timp de 60 secunde.

###### ACCBYY

| Nr. cond. x sect. No x mm2 | Gros. izolatie mm | Gros. manta mm | Diam. ext. max. mm | Greut. Aluminiu Val. inf. Kg/Km | Greut. Cablu Val. inf. Kg/Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 x 10 / 10 | 1,3 | 2 | 14,7 | 55,3 | 188 |
| 1 x 16 / 16 | 1,3 | 2 | 16,2 | 89 | 240 |
| 1 x 25 / 25 | 1,3 | 2 | 18,4 | 138,6 | 328 |